温州市国有企业采购

采 购 文 件

| 项目编号： | WGSS-TTJT-X—2024001 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |

| 采 购 人: | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构: | 浙江工汇项目管理有限公司 |
| 二〇二四年四月 |

目    录

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目的采购公告	1

投标供应商须知前附表	6

第一部分    投标供应商须知	9

一、 说明	9

二、 采购文件	9

三、 投标文件的编制	10

四、 投标文件的递交	13

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	16

第二部分 合同主要条款	18

第三部分   附件	37

第四部分   采购内容及技术要求	51

第五部分   评标原则及方法	92

注：采购文件中加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江工汇项目管理有限公司受温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司委托，就温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号: WGSS-TTJT-X—2024001

二、采购项目性质：国企采购（非政府采购）；

三、采购项目概况：（内容、用途、数量、简要说明等）

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 【最高投标限价】 （万元） | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目 | 1 | 项 | 383.2544 | 本项目主要采购系统信创改造适配、信创云主机资源租赁服务、等保测评服务、信创终端设备采购，具体采购内容及求详见采购文件第四部分。 |

四、投标供应商资格要求：

1、基本条件：符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2、特定条件：

2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

2.2 供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3 本项目不接受联合体投标

五、发售采购文件时间及地点：

1、采购文件发售时间：2024年4月22日起至2024年5月13日止；本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，纸质版采购文件可前往采购代理机构领取。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、采购文件发售地点：

（1）政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-注册-供应商注册”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/zfjzcgbszn/2020-11-18/13865.html?_=2021-06-10%2022:15:23）。

3、采购文件发售方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。本项目采购文件售价:300元，转至支付宝账号：13777776911，注明投标单位名称；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

4、投标供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

5、提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标文件递交截止时间：2024年5月13日09:30(北京时间)

七、投标文件提交地点：通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

八、开标时间：同投标文件递交截止时间。

九、开标地点：在“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”上开启投标文件；线下开标地点：温州市政务服务管理中心3楼开标室(温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)(以大厅屏幕显示的开标室为准)。

十、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币叁万元整，采用银行转账形式；

保证金缴纳截止时间:投标文件递交截止时间前。

投标保证金递交情况以投标文件递交截止时间缴纳账户到账信息为准；

户名：浙江工汇项目管理有限公司

账号：762000120190006537

开户行：温州银行百里支行

十一、在线投标响应（电子投标）说明：

1、本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》,下载途径详询95763；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和可以使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以顺丰或EMS邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十二、其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算。

2、投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购公告期限满后获取采购文件的，以采购公告期限最后一日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

3、采购文件发售截止时间之后潜在投标供应商仍然可以购买采购文件，但该投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

4、书面质疑受理地点：温州市鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼，联系人：肖慧，联系电话：13606874516。

5、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

十三、联系方式

1、采购人名称：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

地 址：温州市温州大道2305号轨道交通控制中心

联系人：金婷婷

联系电话：0577-89727538

2、采购代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司

地 址：温州市鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼

联系人：鲍宇敬、肖慧

电话：13777776911，13606874516

3、采购监督管理部门名称：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司纪检监察室（巡察办公室）

联系电话：0577-88118155

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

浙江工汇项目管理有限公司

2024年4月22日

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目的采购文件征求意见公示

浙江工汇项目管理有限公司受温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司委托，就温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目以公开招标方式进行国企采购。现将采购文件公布如下,并公开征求投标供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2024年4月26日下午17:30前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼，外地可传真送达，传真：0577-86185186，传真件必须签字（盖章）。同时将word版电子文档发送至以下信箱：323117011@qq.com。

联系人：鲍宇敬，联系电话：13777776911。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

附：采购文件

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

浙江工汇项目管理有限公司

2024年4月22日

# 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 采购人地址：温州市温州大道2305号轨道交通控制中心 联系人：金婷婷 联系电话：0577-89727538 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司 代理机构地址：温州市鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼 项目经办人：鲍宇敬 联系电话：13777776911 |
| 3 | 采购项目名称及项目编号 | 采购项目名称：温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目 项目编号：WGSS-TTJT-X—2024001 |
| 4 | 服务地点 | 浙江省温州市 |
| 5 | 偏差情况 | ▲偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不按要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见投标供应商须知“22.投标文件的澄清。” |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 详见采购文件第四部分。 |
| 8 | 相关公告发布媒介 | 温州国企采购平台及浙江政府采购网。 |
| 9 | 投标供应商资格要求 | 详见采购公告规定 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 详见采购公告规定 |
| 11 | 踏勘现场 | (不组织 |
| 12 | 投标预备会 | (不召开 |
| 13 | 分包 | (允许，经采购人同意并符合国家相关法律法规规定。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 详见采购公告规定 |
| 16 | 投标文件组成 | 完整的投标文件由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 投标供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的签章 | ①电子公章或实体公章均可；电子签名或实体签名（盖章）均可。 ②政府采购云平台另有规定的，从其规定。 |
| 19 | 投标文件的形式 | (电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； |
| 20 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（可以顺丰或EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交、数量：一份（邮寄地址：温州市鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼，鲍宇敬收，联系电话：13777776911，以签收时间为准，投标供应商应充分考虑邮寄快递在途时间） |
| 21 | 投标文件的上传、递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（顺丰或EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份，不退还）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至温州市鹿城区清源路142号海外传播大楼四楼的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 22 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 23 | 投标截止时间 | 详见采购公告规定 |
| 24 | 递交投标文件地点 | 通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 25 | 开标时间和地点及评审地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间； 开标地点：详见采购公告规定； 评审地点：温州市政务服务管理中心3楼评标室(温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)。 |
| 26 | 开评标程序 | 投标文件解密(开启资格文件和商务技术文件(资格文件审查(符合性审查（商务技术部分）(商务技术文件评审(公布商务技术文件得分情况(开启报价文件(报价文件评审（含报价文件符合性审查）(提交评审报告。 |
| 27 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人依法组建。 |
| 28 | 原 件 | (不提交 |
| 29 | 履约担保 | (提交，形式：保证金（现金、支票、汇票、转账）或保函（银行保函、保险保函），金额：合同价的2%。 |
| 30 | 注意事项 | （1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本《投标供应商须知前附表》规定为准； （2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； （4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理机构将收取本项目采购文件的工本费,金额详见采购公告规定。 (5)本项目中标人在领取中标通知书时，须提供一正五副的投标文件给采购代理机构以及U盘（两个）形式提供投标文件正本（盖章版）扫描件。 |
| 31 | 解释顺序 | （1）发布采购公告的媒介网站供下载的采购文件与纸质采购文件不一致的，以上传至网站的采购文件为准。 （2）构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以承销协议约定内容为准，且以承销协议约定的合同文件优先顺序解释；在采购投标阶段，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以在采购文件中编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分    投标供应商须知

# 一、 说明

- 本次采购按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》并参照相关法律法规组织和实施。

- 合格投标供应商要求，以本项目采购公告及《投标供应商须知前附表》表述为准。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署（签字或盖章）投标文件的人，如果投标供应商代表不是法定代表人（或单位负责人），须持有《法定代表人（或单位负责人）授权书》。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

# 二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 采购文件的澄清和质疑

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于采购文件规定的询疑截止时间前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，如对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

  - 采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件递交截止时间15日前，在指定媒介上发布更正公告，政采云系统将自动发送消息通知所有获取采购文件的潜在投标供应商，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。

  - 本项目投标供应商均可在本项目申请获取采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件申请获取网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/；采购文件如有补充更正均见http://www.zjzfcg.gov.cn/）。投标供应商须在开标截止时间前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

# 三、 投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商法律责任

9.1	投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格文件 | 附件一 |
| 1） | 有效的营业执照（或法人登记证书）复制件加盖公章； | (1) |
| 2） | 符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函; | (2) |
| 3） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函； | (3) |
| 4） | 投标供应商没有失信记录承诺函； | (4) |
| 2 | 报价文件 |  |
| 1） | 报价一览表 | 附件二 |
| 2） | 投标分项报价表 | 附件三 |
| 3 | 商务技术文件 |  |
| 1） | ▲投标函 | 附件四 |
| 2） | ▲法定代表人（或单位负责人）身份证明/法定代表人（或单位负责人）授权书 | 附件五 |
| 3） | 商务技术文件部分（按“评标细则”相关评分内容逐项编制），本采购文件《第三部分 附件》未提供格式的，可自行拟定格式。 |  |
| 4） | 技术偏离表 | 附件六 |
| 5） | 商务条款偏离表 | 附件七 |
| 6） | 类似服务业绩一览表 | 附件八 |
| 7） | 项目负责人情况表 | 附件九（1） |
| 8） | 项目服务人员汇总表 | 附件九（2） |
| 9） | 投标供应商认为需要提供的其他相关资料。 |  |

说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的采购内容及要求和商务技术评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照复制件须加盖投标供应商公章。

3）投标供应商的投标文件必须按照采购文件要求制作。

- 投标报价

  - 本次采购的报价方式及要求：详见“报价一览表”。

  - 投标供应商必须按“报价一览表”（统一格式）填写投标报价及其他内容，并由法定代表人（或单位负责人）或授权代表签署（签字或盖章）。

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

  - 投标供应商依据市场行情和自身情况自由竞价。

  - 最低报价不作为中标的保证。

- 投标保证金

  - ▲投标供应商须提供由其汇出的投标保证金支付凭证（金额详见《投标供应商须知前附表》，投标保证金汇出账户的名称须与投标供应商的名称相一致），否则采购人将不接受其投标。

  - 中标（成交）供应商的投标保证金在中标（成交）供应商与采购人签订了采购合同并经备案后，5个工作日内无息退还，未中标的投标供应商的投标保证金将在确定中标（成交）供应商后5个工作日内无息退还。

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标或修改其采购响应文件的；

- 中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的；

- 拒绝接受采购响应文件中已确认的承诺或条款；

- 中标（成交）供应商无正当理由未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或未按采购文件要求提交履约担保的；

- 恶意投诉造成项目进度延误，对采购人或采购代理机构造成经济损失的；

- 投标供应商在投标过程中串通投标或弄虚作假的，经查实的；

- 经采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

出现上述不予退还情形的，采购人告知采购代理机构登记后，自动划转其投标保证金至采购人指定账户，不再退还给投标供应商。

13. 投标有效期

  - ▲投标有效期详见《投标供应商须知前附表》规定。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求。如同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

14.  投标文件的签署（签字或盖章）和规定

  - 本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节“投标文件由‘资格文件’、‘报价文件’和‘商务技术文件’三个部分组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格文件”和“商务技术文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

  - 本文件“第三部分 附件”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求加盖投标供应商公章，并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；本文件“第三部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖投标供应商公章，并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

  - 投标供应商没有按照本章节 “投标文件由‘资格文件’、‘报价文件’和‘商务技术文件’三个部分组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

15. 投标文件的签章、形式及份数

  - 投标文件的签章、形式及份数:详见《投标供应商须知前附表》规定。

# 四、 投标文件的递交

16. 投标文件的上传和递交

  - 投标文件的上传和递交：见《投标供应商须知前附表》。

17. 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标文件，投标供应商强行撤回其投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

18.▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后未上传成功的投标文件；

18.2在投标截止时间以后递交的备份投标文件。

# 五、 开标和评标

19. 评标委员会

评标委员会成员按《投标供应商须知前附表》规定组建。

20. 评标过程的保密性

▲凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人、采购代理机构或评标委员会成员施加影响，其投标将被拒绝。

21. 开标、评标

  - 开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开标现场组织人员在政府采购云平台在线公布投标文件解密情况并组织签署《国企采购活动现场确认声明书》（投标文件解密结束后，采购代理机构将以 E-mail电子邮件形式统一向所有成功解密投标文件的投标供应商送达“要求签署和提交《国企采购活动现场确认声明书》的通知”。投标供应商需在送达通知后尽快完成确认书的提交（扫描后发送至采购代理机构邮箱：323117011@qq.com）；

（3）开启资格文件和商务技术文件，进入资格审查；

（4）资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。文件中规定所需发送给供应商相关资料的，可通过政府采购云平台或通过邮件、传真等其他有效形式以询标函形式提供。

  - 投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查。采购人授权评标委员会对各投标供应商进行资格审查，资格审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标供应商的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

（2）符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（3）进入商务技术评审。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标供应商未按采购文件的要求（非实质性条款除外）加盖投标供应商公章，或投标供应商的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表未按采购文件要求签字或盖章的，或授权代表无有效的委托授权书的；

- 明显不符合采购文件中主要技术规格、商务技术标准或服务要求或采购文件中标注“▲”且加下划线的实质性要求和条件，存在负偏离的；

- 投标报价超过采购预算（最高投标限价）或评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价且无法证明报价的合理性；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 修改《报价一览表》中的主要内容的；

- 投标文件未按采购文件要求编制或关键字迹模糊无法辨认的；

- 存在不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

如有争议，评标委员会投票表决，按少数服从多数原则认定。

  - 开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启报价文件，公布符合性审查、商务技术评审有效的投标供应商报价文件《报价一览表》等有关内容，同时当场制作开标记录表。由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标候选人名单，具体公布内容以政府采购云平台系统为准。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，如出现投标文件中《报价一览表》内容与政府采购云平台系统显示的电子《报价一览表》相应内容不一致的，以扫描上传政府采购云平台系统并已签章的《报价一览表》为准，若投标供应商不接受对其价格进行修正，其投标无效。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - ▲投标文件递交截止时间止或评审期间有效投标供应商少于3家，则本项目废标，重新组织采购。

22. 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面或电子邮件等其他有效形式提交{加盖投标供应商公章，并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签署（签字或盖章）}，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23. 确定中标候选人

  - 确定中标候选人细则详见采购文件第五部分“评标原则及方法”

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

# 六、 授予合同

25.确定中标人

25.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2中标人确定之日起2个工作日内，在指定媒介上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日；

25.3中标公示期限结束后，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

25.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

25.5各投标供应商对中标结果如有质疑，可在中标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

26. 签订合同

26.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中的澄清文件以及询标纪要和中标通知书一起构成合同文件。

26.3拒签合同的违约责任：

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以投标违约处理，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失；采购人重新组织采购的，所需费用由该中标人承担。

27  中标人应在合同签订后5个工作日内提交一份合同文本扫描件报采购代理机构备案。

28. 采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费按固定金额人民币14800元收取，由中标人支付，并在领取中标通知书之前支付给采购代理机构。

  - 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票，采购代理机构开具增值税普通发票。

29．乐采云技术服务费

29.1乐采云国企采购平台项目采购收费标准(温州市市属国企区）收费标准：

一、(一)不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；(二) 涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费中标价100万元以下 (含100万元的) 按800元收取；中标价超过100万元的按中标价的千分之(0.1%) ，以30000元封顶。

二、收费对象

中标供应商

三、缴款内容

各供应商于每次中标结果公示后支付该项目的技术服务费。

# 合同主要条款

合同协议书

甲 方：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

乙 方：

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目概况：温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目。

二、合同范围

本项目服务范围涵盖集团实现全综合办公系统的自主可控和信息安全。通过新搭建一套基于国产化平台的综合办公系统，信息化系统软件、运行环境资源和用户终端均为全栈国产化，全面保证集团日常办公业务安全可控、稳定可靠，具体采购内容及求详见采购文件第四部分《采购内容及技术要求》。

三、服务期及要求

1）项目服务期：本项目服务期自合同签订之日起至云资源租赁期满止。

2）合同期内其它需求：在合同服务期内，乙方须服从甲有关规章制度及安排。

3）乙方保证按照合同约定向甲方提供服务。

四、合同价

（含税）：人民币（大写）         元整（小写：¥      ）；

（不含税）：人民币（大写）        元整（小写：¥       ）。

五、其他

1）本合同涉及的甲方权利义务（除“支付”条款外）均由甲方温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司承担。合同中所列“甲方”如无特别说明，均指温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司。

2）合同价包括乙方为完成本合同所有服务的全部费用，如遇国家增值税税率调整，合同不含税价保持不变，含税价按最新政策执行调整。

3）本合同中词语和术语的含义与下文合同条款中的定义相同。

4）本合同书在乙方提供履约担保并经双方签字并盖章后生效。

5）本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等的法律效力。

6）本合同签约地为温州市，签约日期为    年    月    日。

7）未尽事宜经双方协商一致，另行签订补充协议。

8）本合同附录一、二、三、四与合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

开户银行：

帐号：

地址：

联系电话：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

开户银行：

帐号：

地址：

联系电话：

合同条款

1、一般约定

1.1词语定义

1.1.1“合同”或称“合同书”系指甲、乙双方达成并签署的协议，包括合同协议书、合同条款及构成合同的所有文件。

1.1.2“服务”系指合同规定乙方提供的服务；

1.1.3“甲方”系指温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司。

1.1.4“乙方”系指中标供应商。

1.1.5“双方”系指甲方和乙方。

1.1.6“不可抗力”系指合同条款第13条赋予的含义。

1.1.7“考核”系指甲方依据技术标准规定和合同服务的程序和条件对乙方服务进行考核。

1.2解释

1.2.1除非文件另作要求，凡提及一方、对方或双方，均包括其合法承继人。

1.2.2凡合同中规定的“书面的”或“用书面形式”，这是指任何手写的、打印的或印刷的盖有公章的纸质文件。

1.2.3凡合同规定任何人发出通知、同意、批准或确认时，该通知、同意、批准或确认不得被无故扣押，除非另有规定；该通知、同意、批准或确认应是书面形式。

1.3语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。专用术语应附有中文注释。

1.4法律

本合同适用于中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法律法规、条例、规章等。

1.5适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

1.6标准

1.6.1服务应符合合同约定的标准和《采购内容及技术要求》；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是国际权威机构发布的最新版本。

1.6.2除非合同中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7项目管理

乙方必须接受甲方的管理和协调，并执行甲方有关项目管理办法和规定。

1.8合同文件组成及优先顺序

1）补充协议（如有）

2）合同协议书及其附件

3）合同条款

4）技术规格书

5）中标（成交）通知书

6）投标文件

7）询标纪要和承诺书（如有）

8）采购文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。

2、价格

2.1本合同价为完成本合同范围内的所有工作及服务以及与本合同相关的一切费用和税费，无任何附加费用。

2.2在合同执行期间合同价不作调整，除非甲方提出采购需求的变更。

2.3乙方已彻底查清，并在合同价中充分考虑到了以下事项：

1）影响合同价的全部条件情况；

2）完成合同所述服务的所有可能性。

3、服务

3.1按本合同要求的时间和地点服务。

3.2乙方须按甲方的要求和计划按时进行服务。

4、支付

4.1合同项下所有付款均采用合同货币即人民币付款。

4.2合同金额的支付
4.2.1本项目由甲方出资，每次付款乙方应预先提出申请付款并出具发票。
4.2.2首付款
合同生效后，甲方收到乙方提交的下列单据并确认无误后三十（30）天内，甲方应向乙方支付合同价百分之十（10%）的首付款。

（1）乙方出具的本次支付申请正本二份；
（2）乙方按本次应付金额100%出具的增值税专用发票一份。
4.2.3取得信创认证付款
乙方完成系统信创改造适配且取得信创认证，甲方收到乙方提交的下列单据并确认无误后三十（30）天之内，甲方应向乙方支付合同价百分之五十五（55%）的款项。
（1）乙方出具的本次支付申请正本二份；
（2）信创认证报告；

（3）乙方按本次应付金额100%出具的增值税专用发票一份。

4.2.4通过专家论证付款
信创改造成果经专家论证通过后，甲方收到乙方提交的下列单据并确认无误后三十（30）天内，甲方向乙方支付合同价的百分之十（10%）的款项。
（1）乙方出具的本次支付申请正本二份；
（2）专家评审报告；

（3）乙方按应付支付金额100%出具的增值税专用发票一份。
4.2.5最终付款
项目服务期满后，甲方对考核期内乙方提供的服务进行考核，并根据考核结果付款，合同价的百分之二十五（25%）为考核金。考核细则详见采购文件第四部分《采购内容及技术要求》。若考核得分≥80，不扣除考核金；若70≤考核得分<80，扣除考核金20%；若60≤考核得分<70，扣除考核金40%；若考核得分<60，扣除全部考核金。甲方收到乙方提交的下列单据并确认无误后三十（30）天内，甲方向乙方支付剩余考核金，甲方有权在支付时根据考核结果扣除相应的金额。
（1）乙方出具的本次支付申请正本二份；
（2）甲方确认的的服务期考核评价材料；

（3）乙方按本次应付金额100%出具的增值税专用发票一份。
4.3因乙方原因无法提供付款申请资料而导致甲方延迟付款所造成的后果由乙方自行承担。

5、保险

5.1乙方购买雇员保险，并处理与之有关的所有保险索赔及其他一切事项。与本项目有关的索赔等事项，以及乙方未购或未足额购保险导致的索赔，概由乙方承担全部的赔偿责任。

5.2 本项目所需的全部保险费均已包含在合同价中，甲方不另行支付。

6、侵权和保密

6.1乙方应保证甲方免受第三方因乙方服务存在的瑕疵而提出的侵权诉讼及索赔。任何第三方如因乙方服务提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。如甲方因此承担费用或造成其他经营损失的，概由乙方负责赔偿。

6.2乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密责任。

6.3未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式将本协议内容（包括但不限于合同条款、各种资料成果等）以及甲方提供的资料文件等提供给与履行本协议无关的任何第三方或挪作本合同约定用途外使用。若乙方违反本款约定，因此产生的一切不利后果和损害赔偿责任概由乙方承担，且乙方应赔偿甲方的全部损失。

7、联络

本协议项下重要事项的联络应以书面方式进行。紧急事项可用录音电话联系，但事后须立即以书面方式确认，书面确认结果与反馈与录音电话不一致的，以录音电话内容为准。

8、质量保证

8.1乙方应确保提供优质的服务，如果乙方提供的服务不符合合同约定或甲方要求，甲方有权要求乙方更换人员和增减人员或采取其他措施予以改进，乙方应无条件予以接受。

8.2甲方对乙方的服务考核见（详见采购文件第四部分《采购内容及技术要求》中的“服务考核指标”）。

9、项目验收

参照《温州市铁投集团信息化项目建设管理办法》执行。

10、索赔

10.1如果乙方提供的服务不符合合同要求，乙方应在甲方要求的时限内完成整改；如整改后仍无法满足合同要求且超出甲方的要求时限，甲方有权解除合同，同时不支付服务费，要求乙方赔偿甲方的所有损失并向甲方支付合同价20%的违约金。

10.2对于10.1款所列的索赔，甲方有权从以下途径获得：

- 从应支付给乙方的金额中扣除；

2）从履约担保中扣减；

3）另行主张要求乙方向甲方支付偿还。

11、合同终止

11.1合同自然终止

服务期满且甲、乙双方各自完成合同规定的责任和义务后，合同自然终止。

11.2违约违规解除合同

11.2.1在合同服务期内，如因乙方违约行为导致甲方解除合同的，乙方须向甲方支付合同价20%的违约金，并赔偿甲方的一切损失。

11.2.2根据以上规定合同解除后，甲方不再支付其他任何费用。同时甲方有权寻找任何其他承包商完成本合同项目，且甲方有权要求乙方支付甲方为完成本合同项目所产生的所有额外费用。

11.3根据本合同或其它规定，需要或可以解除合同的情形。

11.4因破产而终止合同

如果乙方破产或明确表示实际无能力继续为甲方提供服务，甲方有权在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同且不支付乙方合同费用。该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

11.5乙方单方提出解除合同或不履行合同的，应提前一个月书面通知甲方，经甲方书面确认同意后本合同可以解除。在合同解除前的这一个月内，乙方人员不得撤离，并要配合甲方做好相应的交接工作，甲方不支付剩余合同款，且乙方应赔偿甲方的所有损失并向甲方支付合同价20%的违约金。

12、转让和分包

12.1除经甲方事先书面同意，乙方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。否则甲方有权解除合同，要求乙方支付甲方合同价20%的违约金并赔偿甲方、乙方因此造成的全部损失，且乙方应就分包项目与分包人向甲方承担连带责任。

12.2乙方应将任何分包商及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽，均视为与乙方及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽一样，并由乙方完全负责。

13、不可抗力

13.1不可抗力事件

不可抗力事件系指甲、乙双方在缔结合同时所不可预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，包括但不限于：

1）政府行为，如征收、征用；

2）火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、洪水、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

3）特别重大突发公共卫生事件；

4）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、暴乱或民众骚乱、恐怖行为。

13.2不可抗力事件处理

受阻一方应在不可抗力事件发生后应立即电话通知对方，尽快用传真或邮件确认，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件书面呈递或特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续15天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

受不可抗力事件影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力事件的影响，包括根据上述措施可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力事件带来的影响，并决定为尽量减少不可抗力事件的影响给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

声称受到不可抗力事件不利影响的一方在不可抗力事件消除之后应尽快恢复履行本合同下的义务。

13.3不可抗力事件造成的终止

如甲、乙双方就如何恢复履行本合同的义务达成一致，则双方应遵守达成一致的处理办法。

除上述情况外，如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力事件发生日起连续超过15天，双方应协商决定继续履行本合同的条件。

如果自不可抗力事件发生后30天之内双方不能就继续履行的条件或提前终止达成一致意见，任何一方有权向另一方发出终止通知，终止合同，合同自通知到达对方之日即行终止。

14、甲方的权利和义务

14.1甲方的权利

14.1.1甲方有权否定任何在本项目中乙方做出损害甲方的决定和行为，并有权向乙方索赔。

14.1.2甲方有权对本项目的服务工作进行监督、监控、协调、考核等管理。

14.1.3甲方有权对不符合合同要求或甲方管理要求的工作进行制止并要求乙方整改，乙方必须立即整改并承担因此产生的全部费用及责任。

14.1.4组织对服务质量检查，具体包括不定期抽查、服务质量考核等。

14.1.5对乙方工作的服务组织过程及结果实施监管。

14.1.6对乙方的人员素质、专业和服务进行审核，对不符合要求的乙方人员，甲方有权要求乙方无条件更换。

14.1.7对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求、不服从甲方监管、发生过责任事故等的乙方人员，甲方有权要求乙方无条件更换。

14.1.8对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备安全时，有权立即终止其工作。

14.1.9当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的责任。

14.2甲方的义务

14.2.1向乙方提供与项目有关的资料和必要信息。

14.2.2负责协调与乙方服务相关第三方的沟通。

14.2.3按合同约定支付服务费用。

15、乙方的权利和义务：

15.1乙方的权利

15.1.1有权按合同有关条款规定获得所完成的服务工作的报酬。

15.1.2为了更好、更安全地完成服务工作，乙方有权获得甲方的工作协调，有权向甲方提出合理化建议。

15.2乙方的义务

15.2.1服从和遵守甲方制定各项安全制度、考核制度及其他现行的规章制度。乙方的服务人员应熟悉甲方的有关规章制度和管理规定，熟悉有关的安全规定、安全标准、维保规程和标准，严格按照甲方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作。

15.2.2乙方服务人员在服务过程中导致的甲、乙方或第三方人身伤亡、财产损害等安全事故的，一切不利后果和损害赔偿责任由乙方自行负责和承担；由此而给甲方造成的损失，乙方须予全部赔偿。乙方人员的工资、福利、奖金、社保、工伤、工亡等均由乙方自行负责，若甲方因此承担责任或垫付相关费用的，有权向乙方追偿。

15.2.3对于国家、地方的法律法规或甲方要求必须持证上岗的岗位，乙方必须按照规定及甲方要求配置具有相应上岗证的人员上岗操作，严禁违规操作。

15.2.4乙方应对所有参与该项目的人员加强保密性教育，未经甲方同意不得外传甲方任何文件及规章制度。乙方必须严格保密甲方的生产信息等，坚决杜绝无事生非，造谣生事现象的出现。由于乙方原因给甲方造成的损失由乙方赔偿，同时甲方有权追究乙方相应责任。

15.2.5对由于乙方未及时按双方约定的要求响应甲方的要求进行紧急维修、抢险等，所造成的系统故障等，乙方应赔偿甲方全部损失，并被视为乙方违约，须承担相应违约责任。

15.2.6乙方应杜绝发生安全生产事故，对发生的安全生产事故应按规定及时向甲方报告，并提交相关的事故信息资料，积极配合调查、处理。由于乙方原因给甲方造成的损失由乙方赔偿，同时甲方有权追究乙方相应责任。

15.2.7乙方须加强自身人员管理，避免发生各类违纪、违法事件。若发生上述事件，由乙方自行负责。

15.2.8乙方保证本合同项下提供的服务及相关工具或其任何一部分不受第三方提出侵犯专利权、商标权或著作权等知识产权方面的指控和追索。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，并赔偿甲方因此造成的一切直接和间接损失。

15.2.9因乙方责任对甲方设备、设施造成损失的，乙方负有赔偿责任。乙方对甲方提供的设备、工器具、仪器仪表和备件等设备物资，因乙方原因造成损坏或丢失的，由乙方负责修复或赔偿。

15.2.10乙方负责完成标准化作业文件修订、修编、验证等工作。

16、考核管理要求

为保证本合同顺利执行，提高服务质量，确保甲方各项工作指标的顺利完成，乙方服务工作须服从甲方的监管及考核。

16.1甲方有权根据考核管理要求（详见采购文件第四部分《采购内容及技术要求》中的“服务考核指标”）对乙方进行考核，乙方按照甲方要求提交相关报表及佐证材料，甲方审核各项服务指标的完成情况。

16.2以客观事实为依据,本着公平、公正、公开的原则进行考核。

16.3同一事件将按照最高影响进行考核,不进行重复考核。

17、合同违约处理

除合同条款已有约定的违约条款外，合同双方应按以下约定承担违约责任。因乙方违约产生的违约金、赔偿金等，甲方有权从履约担保或应付合同款中直接扣除。

17.1人员更换

17.1.1乙方不得更换项目负责人，如需更换的，则须经甲方书面同意且更换后的项目负责人不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件，同时乙方应向甲方支付5万元违约金。未经甲方书面同意擅自更换项目负责人的，乙方应向甲方支付10万元的违约金，同时甲方有权解除合同。

17.1.2甲方认为乙方项目负责人无法履行职责的，有权要求乙方无条件更换项目负责人，且乙方更换后的人员资质不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件，同时乙方应向甲方支付5万元违约金。

17.1.3在合同履行期间，因无法胜任工作被甲方要求更换，或因乙方主动提出人员更换且经过甲方同意的，乙方可更换人员，更换后的人员资质均不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件，且更换次数不得超过3次，任一岗位更换超过3次的，甲方有权解除合同。

17.2乙方在甲方现场必须保证相应的人员充足，若出现以下情况，视为乙方违约，乙方应按以下标准向甲方支付违约金：

（1）项目负责人无故缺席项目例会等重要会议，违约金标准为2000元/人次；

（2）必须出席的乙方项目团队成员无故缺席项目例会等重要会议，违约金标准为1000元/人次；

（3）服务期常驻人员未经甲方允许私自离开甲方现场的，违约金标准为500元/人次。

17.3由于乙方原因造成乙方服务的设备或系统中断、停止或无法正常使用，应按甲方要求在故障响应时间内响应并及时解决，并承担甲方、乙方因此造成的全部损失。

17.4乙方在甲方提出需求的一个工作日内未作出响应，应按照1万元/天（含提出需求当日）向甲方支付违约金，具体时长由甲方认定，并承担甲方、乙方因此造成的全部损失。

17.5 乙方在服务期内未按要求完成（详见采购文件第四部分《采购内容及技术要求》中的“学术成果要求”）国家级期刊2篇或核心期刊1篇，应向甲方支付违约金2万元；未完成市级或行业级荣誉奖项1项，软著2项，应按照1万元/项向甲方支付违约金。

17.6乙方未经甲方同意擅自将项目拆解分包或转包，乙方应当按照合同价的20%向甲方支付违约金，同时甲方有权即时解除合同，同时甲方有权追究乙方相应责任。

17.7 未经甲方书面许可，乙方不得将项目有关数据与资料提供给任何第三方。如发生信息泄密事件，考核得分清零。如造成严重后果及恶劣影响的，甲方有权解除合同，同时甲方有权追究乙方相应责任。

17.8 服务期内如由于乙方原因造成网络或数据安全事故，如造成严重后果及恶劣影响的，甲方有权解除合同，同时甲方有权追究乙方相应责任。

17.9甲方针对乙方履行合同中的任何确认、认可、要求、监督检查、审查、验收、建议等均不会减轻或免除乙方按本合同应当履行的义务及违反合同义务所应承担的违约责任。

18、争议解决

本协议或与协议有关的一切争议应通过双方协商解决。如果协商不能解决的，应向温州仲裁委员会申请仲裁。

19、履约担保

乙方是否提供履约担保：是。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保形式为        ，金额为合同价的2%（精确到元，小数点后四舍五入），乙方应在签订合同协议书之前向甲方提交履约担保，履约担保期限自出具之日起至服务期满之日止一直有效。乙方提供履约保函的，甲方应在服务期满后30天内把履约保函退还给乙方。如合同期间需办理履约保函续保手续的，因办理履约保函续保所产生的所有费用由乙方承担；乙方未予办理的，甲方有权直接在应付款项中扣留相应金额作为履约保证金。

扣除违约金、赔偿金后履约担保不足合同价的2%的，甲方有权要求乙方补足履约担保。如应付价款、履约担保不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

20、税费

20.1中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

20.2中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担，并已包含在合同价中。

21、其他

21.1本协议经双方法定代表人或法人授权代表签字并盖章后生效。

21.2本协议的规定如与国家颁布的新的法律或规定相矛盾，以国家法律规定为准，双方由此所受到的损失由双方各自承担。

附录一：国企采购项目廉政责任书

国企采购项目廉政责任书

采购项目名称：温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目

甲方：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

乙方：

为加强采购活动中的廉政建设，规范采购项目供需双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关采购的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲、乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行采购项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反采购活动、供货安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该采购项目的工作人员，在采购活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方采购项目供货合同有关的设备、材料、分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买采购项目合同规定以外的材料、设备、服务等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购活动的有关方针、政策，尤其是有关国企采购活动的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为采购项目合同的附件，与采购项目合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该采购服务期满为止。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表人 ： （签字或盖章）

年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人 ：  （签字或盖章）

年  月  日

附录二：履约保函

履约保函(格式)

保函编号：

致：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

鉴于温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（以下简称“采购人”）接受中标人名称（以下称“中标人”）于    年    月    日参加                      项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就中标人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

鉴于你方在上述合同中要求中标人向你方提交下述金额的、经认可银行开具的保函，作为中标人能完全履行本合同责任的担保。

本行同意为中标人出具保函，本行在此代表中标人向你方承担支付人民币大写     元（¥        ）（合同价格的2%）的责任，中标人在履行合同中，由于非不可抗力的一切原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即予以支付，不挑剔、不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本行放弃你方应先向中标人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权利。

本行进一步同意在你方和中标人之间的合同条件、合同条款或合同发生变化或修改后，本行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

本保函有效期自出具之日起，至本项目服务期满止。

本保函以及与本保函有关的一切争议，由各方协商解决；协商不成的，提交温州仲裁委员会仲裁。

出具保函银行名称

签字人姓名和职务（印刷字体）

签 字 人 签 名

盖         章

日         期

附录三：履约保函续保承诺书

履约保函续保承诺书

我方承诺为温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目提供的履约保函有效期为履约保函出具之日起至本项目服务期满止一直有效，如预计在履约保函时间截止时，本项目的服务工作还未履行完毕，我方在履约保函到期前2个月办理并提交履约保函续保文件，有效期直至本项目服务期满止。如不按期办理，你方有权从应付款中直接扣留相应金额作为履约保证金。

我方进一步承诺，因办理履约保函续保文件所产生的所有费用均由我方承担。

单位全称(盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

附录四：保密协议

保密协议

采购项目名称：温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目

甲方：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

乙方：

鉴于温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目的特殊性，为明确乙方的保密义务和维护双方合法权益，甲、乙双方就有关合同履行中所涉及的保密事宜进行了友好协商，达成如下协议。

第一条 保密资料的定义

本协议所称的保密内容包括乙方在温州市铁投集团综合办公系统研发改造及信创云资源租赁项目服务全过程中，所获知的有关各类信息、文件、图纸、数据和相关工作承担者之间往来的传真、信函、微信、短信、电子邮件（包括电子档与纸质文件等）等。

第二条 乙方责任

2.1 甲方为保密资料的提供方，乙方及其关联公司、员工或可能因乙方原因接触到保密资料的相关人员为保密资料的接受方，乙方负有保密义务、承担保密责任。

2.2 未经甲方书面同意，乙方不得获取与服务内容无关的数据和资料，不得向第三人公开和披露任何保密资料或以其他方式为合作项目以外的其他目的使用保密资料。但依据相关法律、法规或者监管部门要求对相关的保密信息进行必要披露的除外。

2.3 乙方须把保密资料的接触范围严格限制在本项目规定的需接触保密资料的各自负责任的人员的范围内。

2.4 如果合作项目不再继续进行或其中甲、乙双方中一方因故退出合作项目或合同履行完毕，经甲方在任何时候提出书面要求，乙方应促使其人员在五个工作日内销毁或向甲方返还其占有的或控制的全部保密资料以及包含或体现了保密资料的全部文件和其它材料并连同全部副本。

第三条 知识产权

甲方向乙方披露保密资料并不构成向乙方的转让或授予乙方对其商业秘密、商标、专利、技术秘密或任何其它知识产权拥有的权益，也不构成向乙方转让或向乙方授予甲方受第三人许可使用的商业秘密、商标、专利、技术秘密或任何其他知识产权的有关权益。

第四条 违约责任

4.1 乙方违反其保密义务，应承担由此给甲方造成的一切损失。

4.2乙方未经甲方同意向任何第三方泄露本项目技术资料及项目内容，或违反保密条款擅自对外转让、使用本项目数据信息的，应当按照本项目合同价的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方的全部损失。

4.3 乙方违反本协议规定的保密义务给参与合作项目实施的第三人造成损失，由此导致甲方对第三人承担赔偿等责任的，甲方有权就对第三人承担的赔偿等责任向乙方全额追偿。

第五条 争议解决和适用法律

本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。对因本协议或本协议双方的权利和义务而发生的或与之有关的任何争议，本协议甲、乙双方可提请温州仲裁委员会仲裁。

第六条 其他

6.1本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。无论本协议所指合作事项届满或终止，乙方的保密义务应继续有效。

6.2本协议未尽事宜，甲、乙双方可协商制订补充条款，补充条款与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表人 ： （签章）

年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人 ：  （签章）

年  月  日

附录五

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

网络和数据安全协议

甲方：

乙方：

乙方受甲方委托实施信息化项目，开展改造服务工作,因工作中能够接触到网络信息与敏感数据，根据国家有关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本协议。

甲乙双方共同自觉遵守国家有关网络和数据安全的各项法律法规，遵守各项规章制度。

乙方不得为任何第三方提供任何形式的业务数据，不利用工作之便或个人关系为第三方提供信息数据便利。

对于甲方向乙方提供的系统登录用户名和密码，乙方仅能用于维护使用，不得擅自做其他用途或泄露给第三方。

乙方不得利用甲方提供电脑和网络系统，私自连接外网，发送垃圾邮件、攻击网络和计算机系统，不得私自使用外来移动硬盘、U盘等移动存储介质，防止计算机病毒传播，危害网络和数据安全。

乙方不得在运行的信息系统上私自开发、挂靠与业务无关的软件或系统，不得私自发布通知或广告。

乙方未征得甲方管理人员的允许前，不得私自开展数据处理活动，包括不限于收集、存储、使用、修改、加工、传输、提供、公开、删除等活动。

甲乙双方因故不能实施本项目，或因工作原因离岗（职）的，甲方有权收回所有项目资料和信息资源，乙方任何人员不得私自保管或带走，且有义务保守甲方商业秘密。

乙方任何人员违反本协议条款的行为即构成违约，将按合同有关条款执行，给甲方造成损失的甲方有权追究其法律责任并要求赔偿相应损失，构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

甲方代表（签字）：                  乙方（签字）：

甲方（盖章）：                      身份证号码：

乙方单位：

联系号码：

# 第三部分   附件

附件一

资格证明文件

（1）有效的营业执照（或法人登记证书）复制件加盖公章；

（2）符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函;

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司：

我方参与       （项目名称）         【项目编号：        】国企采购活动，郑重承诺：

（一）我方具备符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信记录和行贿记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加                    项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

注：投标供应商为联合体的，则联合体各方均须提供。

（4）投标供应商没有失信记录承诺函

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二

报价一览表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 超过采购预算（最高投标限价）的，作无效标处理。 |

注：

1.投标报价采用总价形式，是指为完成本合同范围内的所有工作及服务以及与本合同相关的一切费用和税费，无任何附加费用。

2.▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件, 作无效标处理。

3.▲此表内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中总价相一致；

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

附件三

投标分项报价表

采购项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率 % | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统信创改造适配 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 平台适配改造 | 办公自动化OA | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 档案管理系统 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 企业门户（含内部EIP及掌上铁投APP） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 企业官网 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 工团管理系统 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 公权力大数据监督应用平台 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | SaaS服务 | 信创云企业邮箱服务 | 年 | 1 |  |  |  | 信创企业邮箱SaaS云平台服务，含150个用户数的license授权 |
| 2 | 信创云主机资源租赁服务 |  |  |  |  |  | 租赁：1年 |
| 2.1 | 计算、存储资源池服务 | 信创ARM架构 8C16G/50G SAS系统盘/100G SAS存储盘 | 台 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 信创ARM架构 16C32G/200G SAS系统盘/300G SAS数据盘 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 信创ARM架构 16C64G/100G SAS系统盘/1000G SSD数据盘 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 信创ARM架构 8C16G/200G SAS系统盘/300G SSD数据盘 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 信创ARM架构 24C48G/100G SAS系统盘/600G SSD数据盘 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | OSS对象存储 | TB | 13 |  |  |  |  |
| 2.2 | 操作系统服务 | 国产操作系统正版授权 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 2.3 | 数据库服务 | 国产云数据库正版授权，支持多应用共享实例 | 实例 | 4 |  |  |  |  |
| 2.4 | 中间件服务 | 国产中间件正版授权，根据应用服务器实际需求选择中间件类型 | 套 | 6 |  |  |  |  |

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率 % | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 云安全服务 | 云主机EDR | 云主机EDR授权 | 台 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 运维堡垒机 | 堡垒机资产授权 | 个 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 云VPN安全接入 | 不限并发接入授权 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 云下一代防火墙 | 500M吞吐量 应用层性能支持：200M、500M和1000M；支持静态路由，ECMP等价路由，支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议，支持多播路由协议，支持路由异常告警功能；提供基本的安全防御；含预警及报表服务。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 云WAF | 防护流量100Mbps、HTTP最大并发数180000CPS、HTTP最大新建数10000QPS | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 日志 审计 | 日志源 高性能日志收集与分析，功能包括日志采集、存储、查询、关联分析、告警、报表等。支持安全设备、操作系统、数据库、应用系统、网络设备的日志采集。 | 个 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 数据库审计 | 数据库实例审计 | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 云主机备份 | 4个数据库实例备份 | TB | 3 |  |  |  |  |
| 2.6 | 网络服务 | 数据中心机房专线：1000M数字电路 | 条 | 2 |  |  |  | 主备链路 |
|  |  | 独享互联网出口带宽：100M | 条 | 1 |  |  |  |  |
|  | 网络服务 | 应用服务器实例云负载均衡 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 信创终端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 信创终端 | 台式电脑 | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 操作系统 | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 流式办公软件 | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 3.4 |  | OFD版式软件 | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 浏览器 | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 杀毒软件 | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 3.7 | 配套设备 | A4黑白数码复合机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.8 |  | A4彩色激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.9 |  | A3黑白数码复合机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 扫描仪 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.11 | 服务端集成插件 | 服务端OFD软件 | 套 | 1 |  |  |  | 含轻阅读/文件预览服务工具、版式文件转换服务工具，供集团档案管理系统和办公一体化OA系统调用 |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 系统等保测评 | 提供5次二级等保 测评服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 总价 | 总价=1+2+3+4 | 大写： ，小写 ： |

说明：1. ▲含税合价=不含税单价*（1+税率%）。

- ▲总价应与附件二“报价一览表”中投标报价一致。

- 信创云主机资源租赁服务1年 。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月

附件四

投 标 函

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司：

（投标供应商全称）正式授权        （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的        （采购项目名称） （项目编号：           ）采购的有关活动，并对该项目进行投标。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

（—）按《投标供应商须知前附表》要求编制的投标文件商务技术文件。

（二）按《投标供应商须知前附表》要求编制的投标文件报价文件。

（三）按《投标供应商须知前附表》要求编制的投标文件资格文件。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期按《投标供应商须知前附表》规定要求，如中标，有效期将延至本项目发行完毕为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，我方在投标有效期内撤回投标，承诺按采购预算金额的2%赔偿对本项目采购组织机构造成的损失；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同文件中的全部任务。

（七）中标或者成交后，按采购文件规定的采购代理服务费标准，承诺在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

注：▲不提供此函将被视为没有实质性响应采购文件要求, 作无效标处理。

附件五

（1）法定代表人（或单位负责人）身份证明

投标供应商全称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商全称）的法定代表人（或单位负责人）

特此证明

投标供应商全称：                        （盖章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人（或单位负责人）身份证明

投标供应商法定代表人（或单位负责人）身份证正反面复制件 （粘贴处）或附后

（2）法定代表人（或单位负责人）授权书

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司：

浙江工汇项目管理有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人（或单位负责人）       授权           （授权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的  （采购项目名称）     （项目编号 ：             ）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（或单位负责人） (签字或盖章)：

投标供应商全称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标供应商授权代表身份证正反面复制件 （粘贴处）或附后

附件六

技术条款偏离表

采购项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 采购文件技术规格 | 实际技术规格 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

说明：如不填写偏离情况，视为完全响应采购文件要求。

投标供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

附件七

商务条款偏离表

采购项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 采购响应文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：如不填写偏离情况，视为完全响应采购文件要求。

投标供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件八

类似服务业绩一览表

采购项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：类似服务业绩需提供合同或业主证明的复制件，加盖单位公章。

投标供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件九

（1）项目负责人情况表

采购项目名称：                                              项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 专业 |  | 职称/资格 |  |
| 曾获荣誉 |  | 联系方式 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

注：本表须附身份证、技术职称（资格）证书或上岗证、所获荣誉证明、投标截止前半年内三个月的社保证明、业绩证明材料等复制件（加盖投标供应商公章）。

投标供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（2）项目服务人员汇总表

采购项目名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业/年限 | 职称/资格 | 拟担任何种工作/职务 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺：一旦我公司中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构及人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：1. 本表须附身份证、劳动合同或投标截止前半年内三个月的社保证明、技术职称（资格）证书或上岗证等复制件（加盖投标供应商公章）；

2．具体人数根据服务量配备；

▲此表格上所列的人未经采购人允许，不得擅自更改。

▲如遇特殊情况需要更改，则提供的替代人员的各方面均不得低于被替代人员，并提供相关证明材料给采购人确认之后方可更改。

投标供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 第四部分   采购内容及技术要求

目录

1. 项目概况	53

1.1 项目背景	53

1.2 建设目标	53

1.3 国产化建设现状	53

1.3.1 系统覆盖范围	53

1.3.2 系统现状	53

2. 项目总体要求	54

2.1 实施原则要求	54

2.2 项目进度要求	54

3. 系统软硬件要求	55

3.1 软件总体要求	55

3.2 硬件总体要求	55

4. 系统信创改造适配	55

4.1 适配内容要求	55

4.1.1 总体适配要求	56

4.1.2 系统功能适配	56

4.1.3 OFD服务端采购	59

4.2 信创云企业邮箱服务采购	60

4.2.1 总体描述	60

4.2.2 功能要求	60

4.2.3 业务迁移	61

4.2.4 业务集成	61

4.3 数据迁移	62

5. 信创云主机资源租赁服务	62

5.1 系统架构	62

5.2 云资源服务	63

5.2.1 计算及存储资源	63

5.2.2 网络建设	66

5.2.3 安全方案	68

5.3 软件授权服务	71

5.3.1 操作系统授权	71

5.3.2 数据库授权	72

5.3.3 中间件授权	72

5.4 实施服务	73

5.5 技术支持服务	73

6. 信创终端设备采购	74

6.1 台式电脑	74

6.2 操作系统	74

6.3 流式办公软件	75

6.4 OFD版式软件	76

6.5 浏览器	77

6.6 杀毒软件	79

6.7 A4黑白数码复合机	80

6.8 A4彩色激光打印机	81

6.9 A3黑白数码复合机	81

6.10 扫描仪	82

7. 项目实施内容	83

7.1 项目启动	83

7.2 需求调研	83

7.3 方案设计	83

7.4 信创适配	83

7.5 上线试运行	83

7.6 专家评估论证	83

7.7 云资源租赁服务	83

8. 项目管理要求	83

8.1 项目组管理要求	84

8.2 项目团队构成	84

8.3 实施人员要求	84

8.4 实施计划	84

8.5 安全及保密	84

8.6 系统集成管理要求	84

8.7 第三方测试要求	85

8.8 信息安全等级保护要求	85

8.9 学术成果要求	85

9. 服务考核要求	85

9.1 考核范围	85

9.2 考核内容	85

9.2.1 工作内容	85

9.2.2 提供现场服务	86

9.2.3 建立完善的服务流程	86

9.2.4 工作要求	86

9.3 考核要求	88

10. 项目服务清单	88

第五部分   评标原则及方法	92

# 项目概况

## 项目背景

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（下文简称为“集团”）坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，以实现关键领域信息技术自主可控为主线，制定年度深化信创改造工作计划和目标，全面完成综合办公系统改造升级，稳妥推进经营管理系统改造，积极探索生产运营系统改造。

基于集团2024年度工作计划安排，要求9月份开展试运行且取得信创认证。本次计划完成信创改造的业务应用系统共计7个，其中综合办公类6个，经营管理类1个；分别为办公自动化OA、邮箱系统、档案管理系统、企业门户（含内部EIP和掌上铁投APP）、企业官网、工团管理系统、公权力大数据监督应用平台。

## 建设目标

本次项目建设目标是实现全综合办公系统的自主可控和信息安全。通过新搭建一套基于国产化平台的综合办公系统，信息化系统软件、运行环境资源和用户终端均为全栈国产化，全面保证集团日常办公业务安全可控、稳定可靠。

## 国产化建设现状

温州铁投集团的综合办公信息系统涉及大量敏感数据，过度依赖进口软硬件产品，容易带来安全隐患，因此提升数据安全至关重要。

### 系统覆盖范围

本次改造涉及共7个系统，分别为办公自动化OA、邮箱系统、档案管理系统、企业门户（含内部EIP和掌上铁投APP）、企业官网、工团管理系统、公权力大数据监督应用平台，各系统均基于非信创环境开发部署。目前系统使用单位近10家，使用人数2000余人，已成为集团内部各部门及分子公司之间信息交流的重要渠道。

### 系统现状

- 本次项目涉及的七个系统均为基于X86的硬件设备+Windows/ CentOS操作系统，不满足国产化改造的要求。

- 本次项目涉及的七个系统的相关应用均部署在Oracle与Mysql商业数据库上，其中办公自动化OA平台采用IBM Domino技术，与信创环境兼容度较低，无法满足当前集团的使用需求。

- 本次项目涉及的七个系统的终端工作站采用思杰云桌面瘦终端+显示器的模式建设，所采用操作系统、浏览器、办公软件等不满足信创要求。

# 项目总体要求

## 实施原则要求

1、自下而上原则

综合办公类业务覆盖范围广，在服务的深度和广度上都有更高要求，而信创项目普遍具有时间长、难度大、技术复杂等特点，总体改造原则要坚持“逐步改造、逐步替换”，具体改造工作需从系统架构的底层开始，上层要逐层适配下层的需求。

2、一致性原则

应用系统向国产化平台移植后，各业务模块的功能及数据均与原系统保持一致，系统运行指标保证一致，功能操作方式尽可能一致以保持用户的使用习惯。项目实施中要确保相关业务系统（尤其是与综合办公系统有业务对接和数据交互的系统）运行不受影响，并制定有效的紧急情况下的应急措施。

3、完整性原则

应用系统向国产化平台移植并进行新旧系统切换后，要确保原数据及任务平稳在新旧平台切换。确保切换前后数据的完整性，切换过程中不能丢失数据，确保切换前后工作任务的执行效率，满足日常综合办公要求。

- 采购要求

本项目设备采购及租赁服务，需参照中华人民共和国财政部印发的《数据库政府采购需求标准》、《操作系统政府采购需求标准》、《通用服务器政府采购需求标准》、《台式计算机政府采购需求标准》实施，其关键核心部件要求遵照中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》。

## 项目进度要求

本项目建设周期为8个月。其中2024年5月项目启动实施，2024年9月完成信创适配改造并上线试运行，2024年12月完成专家评估认证。为能有效的控制项目的质量，现将各阶段任务进度初步分解如下（具体进度计划将由最终投标人提交详细计划，经采购人审核同意之后实施，项目启动时间将根据实际采购进度调整，以项目开工令为准）。

投标人应在投标文件中根据本项目进度有关管控要求前提下提供详细项目实施工期计划表。在项目实施阶段，若采购人提出本项目工期修订意见，投标人应根据采购人意见修订项目实施工期计划表，并按合同规定报采购人确认。采购人有权根据客观及现场条件改变计划、调整实施周期，投标人不得因此提出任何费用要求。投标人必须和采购人达成一致才可以根据实际情况修订满足最终实施周期目标的实施计划进度表。

如遇不可抗力或其他客观因素导致工期延误，则投标人和采购人双方协商对本项目计划做相应的调整顺延。

| 序号 | 阶段工作 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 2024年5月 |  |
| 2 | 需求调研 | 2024年5月 | 2024年5月 |  |
| 3 | 总体方案设计 | 2024年5月 | 2024年6月 |  |
| 4 | 信创适配 | 2024年6月 | 2024年9月 |  |
| 5 | 项目信创适配 | 2024年9月 |  |
| 6 | 上线试运行 | 2024年9月 | 2024年12月 |  |
| 7 | 专家论证评审 | 2024年12月 |  |
| 8 | 租赁服务期 | 2024年12月 | 2025年12月 |  |

# 系统软硬件要求

## 软件总体要求

- 软件保证安全可靠，具有容错能力。

- 投标方提供的软件产品应在服务期内提供软件版本免费升级服务。

- 投标方提供的商用软件应为最新版本且确保系统稳定运行的软件，且不同时期软件版本应能兼容。同时要保证系统安全可靠，便于系统扩容和版本升级。

- 投标方在投标文件中应详细列出所提供的软件清单和说明（包括但不限于软件版本、软件功能及组成、软件授权许可），包括系统软件、应用软件、组件、构件和中间件等。

- 投标方需提供各类工具软件产品面向不同操作系统、数据库等运行环境的配套插件。

- 投标方提供的软件产品应方便进行升级和扩容。投标方应说明其产品升级时是否需中断业务及其所需时间，以及设备扩展方面的计划和方案。

- 投标方提供的软件必须有合法的版权。

- 投标方需提供数据备份及恢复能力，支持故障后数据快速恢复，减少故障影响。

- 投标方根据采购技术要求和投标方案，配置的主要软件授权数量应满足实际工程需要，并包含在投标总价中。

- 投标方需提供满足系统功能和性能需要的所有软件，包括但不限于标书采购清单中的软件产品。

## 硬件总体要求

设备选型原则及要求：

- 所有硬件设备应采用高性能、高可靠性、主流知名品牌产品。

- 合同签订后供货时应按合同价提供当时最新技术的设备，由采购人认可后统一采购，并在供货时提供服务承诺函原件，以确保产品来自正规渠道。

- 所供设备及配件必须是原装品牌产品且是针对本项目的批单货，供应商所供产品必须有原厂出厂证明。

# 系统信创改造适配

根据2024年度工作计划安排，要求9月份开展试运行且取得信创认证。本次计划完成信创改造的业务应用系统共计7个。

## 适配内容要求

信创应用建设过程中使用的服务器等设备从处理能力到运算效率都有较大变化。为使系统能够适应这种变化，需要对各个应用系统的软件体系结构、服务调用机制、相关运算算法、程序代码结构进行全面适配工作，具体包括分析、设计、开发、调试、测试等工作。

### 总体适配要求

1.服务器适配

根据综合办公系统信创改造建设项目的要求，需要对各类综合办公系统的软件体系结构、服务调用机制、相关运算算法、程序代码结构进行全面适配工作，具体包括分析、设计、开发、调试、测试等工作。

2.操作系统适配

将软件应用程序适配到国产化操作系统上，实现运行兼容性和性能优化。充分利用国产化操作系统的特性和性能优势，确保应用程序的正常运行。

适配过程中，开发人员需要考虑国产化操作系统的交互风格、文件系统和存储特性、不同的网络协议和通信机制、不同的资源管理策略和性能优化机制，适配平台差异和API调用，确保在国产化操作系统上正常执行。

3.数据库适配

将软件应用程序适配到国产化数据库管理系统上，实现运行兼容性和性能优化。充分利用国产数据库的特性和性能优势，提高应用程序的运行效率和稳定性。本次适配要求支持数据库选择如达梦、人大金仓等名录中的数据库。

适配过程中，开发人员需要考虑国产化数据库的语法及查询差异、驱动和接口设置等，了解数据库架构和优化策略，对应适配优化应用数据库的设计和查询性能。

数据库适配迁移需要对原系统数据（含数据库表结构以及数据）进行迁移和同步，中标人需保证数据转换、结构调整和数据迁移工具使用等，确保数据迁移后的一致性和完整性。

4.中间件适配

根据软件应用程序实际需求选择中间件产品进行适配工作，实现数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等业务功能，支撑应用程序的正常运行和集成。

5.终端适配

业务系统客户端要求支持集团既有终端+新购信创终端混合使用，根据新旧终端的操作系统、内置浏览器、流版式软件等不同，分别保证客户端应用程序的正常显示和运行。

### 系统功能适配

#### 办公自动化OA

本次将对办公自动化OA系统进行功能适配，要求在信创环境下实现如下功能：

| 序号 | 功能模块 | 功能内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公文管理 | 包括发文拟稿、收文登记、签报、公文阅览、致远OA数据、公文知识库。 |
| 2 | 运营业务 | 包括票卡管理、工作卡管理等。 |
| 3 | 办公管理 | 包括部门协作、日程管理、车辆管理、任务通知、办公用品等。 |
| 4 | 后勤管理 | 包括会议室、食堂管理、值班安排、住房管理、工装管理、保安保洁管理等。 |
| 5 | 信息发布 | 包括通知公告、制度管理、公司新闻、公共信息。 |
| 6 | 信访管理 | 包括网络问政、舆情管理。 |
| 7 | 计划与任务 | 包括任务中心、发起督办、提报议题、任务管理、议题管理、统计报告。 |
| 8 | 统计中心 | 包括公文统计和流程统计。 |
| 9 | 个人信息 | 包括委托授权、基本设置等。 |
| 10 | 权限 | 包括通用权限、角色权限、模块管理员权限、系统管理员权限。 |
| 11 | 移动办公 | 移动办公应用，包括登录注销、移动审批（待办待阅、我的申请、我的已办、我的已阅等）、草稿、废件、通知公告、收发文文件、日程管理、搜查查询等。 |
| 12 | 集成 | 与档案系统、EIP系统、主数据、短信平台对接接口；支持调用OFD插件。 |

#### 档案管理系统

本次将对档案管理系统进行功能适配，要求在信创环境下实现如下功能：

| 序号 | 功能模块 | 功能内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 档案收集 | 包括文件采集、数据导出、文件整理、电子文件管理、档案移交、档案统计等功能。 |
| 2 | 档案整理 | 包括档案收集和档案管理功能。 |
| 3 | 档案利用 | 包括档案检索（含基本检索、高级检索、专题检索等）、单位内部查询、借阅管理等功能。 |
| 4 | 档案统计 | 包括档案统计、年报统计、日常管理功能。 |
| 5 | 登记备份 | 提供登记备份管理和数据上传功能。 |
| 7 | 交流互动 | 对常用工具、插件、操作手册等进行上传，提供用户下载使用。提供使用综合满意度调查。 |
| 8 | 档案移交接收 | 包括移交单填写、数据调取/上传、档案接受、数据检测、档案移交。 |
| 9 | 系统配置管理 | 实现对档案基础分类数据管理、参数任务管理设置以及系统组织用户及角色权限管理等功能。 |
| 10 | 权限 | 包括通用权限、角色权限、模块管理员权限、系统管理员权限 |
| 11 | 移动端H5 | 文件管理库、借阅流程审批 |
| 12 | 集成 | 要求与主数据、EIP系统、OA系统、RFID系统集成，支持调用OFD插件。 |

#### 企业门户

本次将对企业门户进行功能适配，要求在信创环境下实现如下功能：

| 序号 | 功能模块 | 功能内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内部EIP | 内部EIP集成了企业云库、邮件系统等常见应用和表单入口，实现了集团发文、公示公告以及统一待办等信息的集中查询与处理，并提供通讯录、日常查询、APP下载等服务功能。 |
| 2 | 掌上铁投APP | 掌上铁投APP包括首页、工作台、通讯录、个人中心等功能，提供各类常见应用的统一入口，实现了工作台、待办待阅及收发文功能。 |
| 3 | EIP管理系统 | EIP管理系统包括首页管理、工具管理、应用管理、企业内容管理、待办管理、用户管理、用户权限管理及系统设置功能，能够管理接入EIP的应用类型和常用表单，并实现对专题、栏目、文章等企业内容管理。 |

#### 企业官网

本次将对企业官网进行功能适配，要求在信创环境下实现如下功能：

| 序号 | 功能模块 | 功能内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业官网网站 | 企业官网网站包括首页、企业概况、新闻中心、党群之窗、公示公告、专题、轨道风景线、联系我们等栏目内容。 |
| 2 | 官网管理系统 | 后台官网管理系统包括权限管理、内容管理、系统设置、安全设置等功能，可实现对文章、栏目、网页静态化等进行配置，并集成统一用户单点登录功能。 |

#### 工团管理系统

本次将对工团管理系统进行功能适配，要求在信创环境下实现如下功能：

| 序号 | 功能模块 | 功能内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首页信息 | 工团管理系首页，展示部分功能模块。 |
| 2 | 活动专题 | 包括活动类别、活动发布、活动管理；用于活动的维护，包括查看、发布、审核、编辑等。 |
| 3 | 公示公告 | 展示工、团内所发出的公示公告。 |
| 4 | 工会动态 | 实现对会议信息、通知公告等工会动态信息的发布展示。 |
| 5 | 便携服务 | 包括微心愿、职工意见功能。 |

#### 公权力大数据监督应用平台

本次将对公权力大数据监督应用平台进行功能适配，要求在信创环境下实现如下功能：

| 序号 | 功能模块 | 功能内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首页 | 包括个人工作台事项，消息中心、政策制度。 |
| 2 | 个人工作台 | 包括待办、待阅、已办、已阅，可进行相关事项处理。 |
| 3 | 预警管理 | 包括会议类别、会议发布、会议管理；用于会议的维护，包括查看、发布、审核、编辑等。 |
| 4 | 问题督办 | 支持对纪检监察室检查出来的问题进行管理，主要包括检查活动管理和问题管理功能。其中检查活动管理支持纪检监察室对线下开展的检查活动进行管理；问题管理支持对检查活动管理中发现的问题进行管理，以便跟踪整改。 |
| 5 | 长期整改 | 支持对短期内无法完成整改需阶段性填报进度的整改问题进行管理。 |
| 6 | 模型管理 | 支持对监督领域和一级模型、二级模型、归口部门等模型相关的重要信息进行管理。 |
| 7 | 联络站 | 支持纪检监察室及集团相关二级子公司完成与纪检监督相关的工作，主要包括清廉铁投云纪实、三重一大决策监督、特色工作和正风肃纪检查功能。 |
| 8 | 政策制度 | 支持对纪检监察、公权力监督等方面的政策或制度文件管理。 |
| 9 | 统计分析 | 支持对预警等重要信息进行统计展示分析，包括综合查询报表和数据驾驶舱功能。 |
| 10 | 系统设置 | 支持对系统的基础信息进行管理，包括董监高信息、字典管理、登录日志、菜单管理、角色管理、操作日志、人员绑定等功能。 |

### OFD服务端采购

采购OFD服务端软件（含轻阅读服务和文件转换服务），供集团档案管理系统和办公一体化OA系统调用。相关技术参数要求如下：

（一）轻阅读服务

1.标准符合：通过OFD标准符合性测试并提供信息处理产品标准符合性检测中心出具的检测报告。

2.按需推送：应实现文档内容按需推送功能，以提升阅读效果。

3.多格式阅览：支持OFD/PDF等版式文件、OFD/PDF文件流、OFFICE/WPS系列文档、图片等多格式文档跨平台、跨浏览器的无插件快速阅览功能。

4.文件阅读：支持文件内容选择与复制，支持翻页、缩放、跳转、全屏操作，包括版式文件的缩略图、目录、语义、书签、注释、数字签名和附件导览功能。

5.文档编辑：支持OFD版式文档的图文注释、批注修订、手写签批功能，提供橡皮擦功能，提供功能截图。

6.安全管控：提供安全下载、文档水印、分页授权、权限管理、信息脱敏以及参数保护等安全机制保障文件安全使用。

7.签章验章：支持拖动盖章、关键字盖章及预盖章等，并可进行验章操作。

8.应用集成：支持通过标准接口进行多业务系统集成。可根据用户需求进行定制开发。

9.性能要求：单服务器部署时，支持2000用户在线，200以上并发。

（二）文件转换服务

1.标准符合性：通过OFD标准符合性测试并提供信息处理产品标准符合性检测中心出具的检测报告。

2.基本功能：应支持将TXT、RTF、WPS、DPS、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、JPG、TIF等多种格式文档转换为OFD格式，也可以转换为OFD-A格式。

3.转换配置：网页转OFD时，支持自定义参数配置，支持长网页分页。

4.文件加工：支持对OFD文件进行元数据处理、附件处理、水印处理、页面处理、页码处理，提供文档组合拆分、电子签章、数字签名等技术机制。

5.字体嵌入：在文件转换过程中嵌入文档所用字体，各环境下永久保持原版原式呈现。

6.内容处理：可在文档指定区域添加掩膜，实现敏感内容遮盖。

7.系统可靠性：支持集群式部署，保障系统高可靠性，支持7*24小时运行零报错，且保证转换生成的OFD文件不跑版。

8.服务接口：系统以服务的方式部署在服务端，支持以JAVA API、HTTP等多种技术形态的功能调用。

9.性能要求：单服务器部署时流式文档转换速度应大于50页/秒。

## 信创云企业邮箱服务采购

邮箱系统的适配改造直接采用SaaS服务。

### 总体描述

1、本次采购内容为：1年国产化企业邮箱服务（150个账户授权）。

2、单个账户发信量不低于2000封/账号/天，支持超大附件。

3、支持企业邮箱高强度密码策略，企业可统一定制员工密码规则，可强制员工定时修改密码，支持邮箱账户密码定向爆破的防御机制。

4、支持安全扫描，可以一键分析邮件系统弱密码情况、登录二次验证开启情况、陌生人来信提醒开启情况、定时修改密码、超过90天未修改密码情况，提升系统的安全性。

5、支持 DMARC 防伪造协议，同时提供可视化 DMARC 后台管理界面及日志查询Webmail 支持全程 https加密访问，支持上传自有域名证书。

6、支持收信过滤功能，能够对邮件的主题、附件、发信地址、收信地址、发信时间进行过滤，当收件 人数量超过阈值时，可以进行拦截。

7、支持邮箱管理员权限的分级授权。

### 功能要求

信创云企业邮箱服务相关详细功能如下表所示：

| 序号 | 系统功能 |
| --- | --- |
| 1 | 产品支持统计中心：支持组织概况统计、邮件加速效果统计、用户增长情况统计、文件中转站统计、IP 连接统计、病毒邮件过滤率统计、病毒邮件统计。 |
| 2 | 支持 IPv4 及 IPv6 协议，支持由 CNNIC 科学家主导编写的“国际化多语种电子邮件地址”RFC 相关标准协议。 |
| 3 | 支持发起日程（含日程添加附件和富文本说明）、回复日程邀请、共享日程、同步日程等日程功能。 |
| 4 | 支持针对不同的文件夹设定不同的保留期限，例如收件箱、已发送、草稿箱、垃圾邮件等。 |
| 5 | 支持系统级别和组织级别的密码策略设置。 |
| 6 | 支持用户自助设置邮件规则，符合条件的邮件，自动移动到指定文件夹。 |
| 7 | 支持邮件监控功能，提供灵活的邮件监控权限设置，提供匹配关键字、多种过滤 类型等监控规则，触发监控规则的邮件可自动转发到监控人指定文件夹。 |
| 8 | 支持邮件审核功能，可根据审核范围和审核条件灵活设置审核规则；支持设置多级审核员，每级审核员全部审核通过后邮件才可以正常投递。 |
| 9 | 支持通过配置外部域（外部域指除了内部域以外其他的域）禁止部分特定的邮件被发到外部域或特定外部域，例如自动答复、自动转发、外出答复等。 |
| 10 | 支持本站点内的邮件召回。可一键召回全部邮件（包含已读邮件），进行召回后，可查看召回状态和结果。并且可以设置已读邮件留痕召回，未读邮件不留痕召回。 |
| 11 | 支持标签功能，能够对邮件进行不同颜色标签标记，同时能够新建自定义标签名称。 |
| 12 | webmail支持多种皮肤，支持强制在特殊时期（如公祭日）指定设置置灰模式。 |
| 13 | webmail支持水印功能，覆盖读信页面、写信页编辑器区域以及写信页预览、签名档编辑器区域以及签名档预览、模版信编辑器区域、日程编辑器区域页面。 |
| 14 | webmail写信编辑器支持word、excel格式粘贴并对其进行编辑，支持设置邮件正文的标题层级，删除线、上下角标、文字背景颜色、插入表格、插入引用块、插入横线、打印邮件、添加/取消超链接、添加HTML代码等。 |
| 15 | 用户可自定义写信模板，写信时直接使用，提高发信效率；模板信支持插入变量，可以在群发邮件时针对不同的收件人自动生成不同的内容；支持多媒体编辑，支持插入背景。 |
| 16 | 支持企业网盘，支持设置某个文件夹管理员，可向用户分配权限；提供查看网盘日志的功能；提供在线预览功能，在不需下载的情况下可对网盘文件进行查看；用户可将企业网盘内的文件直接作为附件进行发信。 |
| 17 | 所投产品具备敏感信息过滤和审核控制，可根据信息敏感程度进行投递拒绝或是流程控制。 |
| 18 | 支持禁止转发功能，收信方不能对禁止转发的邮件进行转发操作，除此之外，也不能进行下载操作。 |
| 19 | 支持口令加密功能，收件人需直接向发件人索取阅读密码。 |
| 20 | 支持私有协议，该协议可对邮件信息进行重新编码/解码，并通过加密压缩传输；具备安全访问控制，二次验证、PC加密传输、本地数据加密、远程数据擦除等功能。 |
| 21 | webmail支持水印功能，覆盖读信页面、写信页编辑器区域以及写信页预览、签名档编辑器区域以及签名档预览、模版信编辑器区域、日程编辑器区域页面。 |
| 22 | 支持接收到非通讯录联系人邮件时，可提示发件人为陌生人。 |

### 业务迁移

总体要求：将授权账号对应在原邮箱的邮件数据迁移（同步）到新邮件系统。

根据本项目所涉及邮件系统现有情况，提供完整的、可行的、安全的数据迁移方案，并根据项目实施具体要求，提供邮箱数据迁移服务。

### 业务集成

与集团内部 EIP、铁投办公 APP 平台对接，实现邮箱应用（含PC端和手机端）的用户单点登录管理和统一消息待办管理。

遵循集团标准的数据交换格式与接口协议，支持与集团信息化数据共享交换平台间的接口，以实现与其他业务应用之间的数据共享与交换。

## 数据迁移

要求对各系统相关数据（包括但不限于完成状态的业务数据、审批数据、附件等）进行迁移，对数据进行整理、迁移，保障在信创环境下数据的可用准确与安全。

数据迁移要求：

完整性要求：要求数据迁移过程中不丢失信息，确保数据的完整性和准确性。

安全性要求：要求在数据迁移过程中采取必要的安全措施，确保数据不被篡改或泄露。

迁移速度要求：要求评估数据量大小和迁移速度，制定合理的迁移计划，以确保迁移过程高效完成。

数据验证和测试要求：要求在数据迁移完成后进行数据验证和系统测试，确保迁移后的数据和系统功能正常运行。

迁移方案和流程要求：要求提供详细的数据迁移方案和流程图，包括迁移步骤、时间节点、责任人等信息。

迁移后支持和维护要求：要求提供数据迁移后的支持和维护计划，确保系统在迁移后能够正常运行和维护。

# 信创云主机资源租赁服务

本项目信创云主机资源租赁时间为1年，自项目通过专家评估论证日起开始计算。

由于各系统实际使用中涉及多线程情景较多，出于多方面的考虑，本项目将采用基于ARM架构的技术路线进行建设。

## 系统架构

信创云资源池体系包括资源池和云管理平台两部分构成。资源池提供计算、存储和网络资源。云管理平台统筹运营管理多种虚拟化软件构建的云资源池，实现云资源的按需分配，提供自服务门户和管理接口，并实现云主机一点接入。

对系统架构的具体参数要求如下：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 单AZ（集群）支持管理超过10000服务器、500000以上虚拟机 |
| 机房保障 | 机房必须在温州市行政区域范围内 |
|  | 满足GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》中的A级要求，或者系统内部五星级数据中心标准 |
|  | 保证7*24小时电力供应，供电保障系统需配置保障油机1500KWA或更高的规格，并实现油机1+1备份 |
|  | IDC机房需配备双路市电接入 |
|  | 不间断电源系统需配置400KVA（1+1）或更高的UPS规格 |
|  | 配备机房专用恒温恒湿精密空调，实现N+2冗余配置(N>=10) |
|  | 提供360°全方位的监控保障，机房基础安全设施需配置管网式气体消防、早期烟雾告警、门禁系统等系统 |
| 资质 | 获得公安部信息安全等级保护三级认证 |
|  | 通过中央网信办审查的云服务商 |
| 信创生态 | 拥有成熟的国产化生态认证体系，提供与主流国产芯片（海光、飞腾、鲲鹏等）、操作系统（麒麟、统信等）、数据库（人大金仓、达梦等）、中间件（东方通等）的互认证证书 |
| 一云多芯 | 支持一云多芯架构，同一个云平台下支持同时管理海光、飞腾、鲲鹏、龙芯、申威架构 |
| 国产化适配 | 全硬件解耦，无厂商和特殊硬件规格限制 |
| 操作系统 | 宿主机系统支持麒麟，统信操作系统，并通过信创测评 |
|  | 虚拟机系统支持麒麟、统信、linux等操作系统 |
| 安全 | 云平台已经获得商用密码应用安全性评估报告，具备为应用提供密码改造服务等功能 |
|  | 云平台加密算法兼容已发布开源版本的相关标准与接口信息，并支持SM2、SM4密钥等国密算法 |
|  | 具备大网防护能力，支持T级别防护能力，分布式抗D，近源清洗，SCDN，近源防护 |
| 自主可控 | 虚拟化云平台、容器云平台、云管平台均具备完全掌控的代码自主能力，并通过国家工业信息安全发展研究中心（电子一所）的权威代码自主率评估，代码自主率均超过80%以上，具备核心自主可控能力 |
|  | 云平台具备自主可控的分布式缓存技术，每个存储节点需配置SSD硬盘以用作读写缓存，并支持缓存的自动均衡读写 |
| 开放性 | 支持OpenStack社区标准原生规范的API |
| 性能分析 | 云平台具备自主可控的智能IO管理QoS算法，支持如QoS Burst等性能优化功能 |
|  | 支持基于DPDK技术的高性能云主机，PPS最高可达1500万 |
|  | 云平台支持大规模资源智能调度算法，能够实现计算资源的高弹性供给及利用 |

## 云资源服务

### 计算及存储资源

计算及存储资源配置清单如下：

| 序号 | 规格说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信创ARM架构 8C16G/50G SAS系统盘/100G SAS存储盘 | 台 | 18 |
| 2 | 信创ARM架构 16C32G/200G SAS系统盘/300G SAS数据盘 | 台 | 2 |
| 3 | 信创ARM架构 16C64G/100G SAS系统盘/1000G SSD数据盘 | 台 | 1 |
| 4 | 信创ARM架构 8C16G/200G SAS系统盘/300G SSD数据盘 | 台 | 2 |
| 5 | 信创ARM架构 24C48G/100G SAS系统盘/600G SSD数据盘 | 台 | 1 |
| 6 | 云存储：OSS对象存储13TB | TB | 13 |

云资源弹性使用：利用信创云平台云主机资源的算力热添加能力，无需关机即可提高云主机CPU与内存，实现单台云主机算力的灵活提升，满足未来业务增长或临时的业务高峰资源升配要求。降配时通过负载均衡保障业务的正常运行，再逐台关机降配。

云主机资源参数要求如下：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 弹性云主机 | 功能 | 支持云主机全生命周期管理：创建、开机、关机、重启、删除，挂起、暂停等操作。 |
|  |  | 云主机CPU核数可选范围1-32核， 128G内存、8TB数据盘。 |
|  |  | 云主机支持系统盘与数据盘，单个云主机能够挂载不低于20块数据盘 |
|  |  | 支持将宿主机上的USB设备穿透到云主机。 |
|  |  | 支持创建、删除虚拟光驱，加载、卸载ISO，支持创建虚拟光驱使用ISO用于云主机安装操作系统或软件/工具等。 |
|  |  | 支持应用在相同的CPU架构的云主机上进行扩容和迁移。 |
|  |  | 支持云主机克隆。 |
|  |  | 支持云主机升降配，更改实例规格，支持升级规格、降级规格。 |
|  |  | 云主机支持重置密码，重装操作系统，支持批量操作。 |
|  |  | 支持删除云主机，支持删除云主机数据盘擦除。 |
|  |  | 支持云主机重置密码并立即生效。 |
|  |  | 提供云主机详情页，云主机具体信息可在线查看，并监控各项运营数据，提供图形化展示。 |
|  | 快照 | 支持手动和自动创建快照，支持使用快照回滚系统盘。 |
|  |  | 支持云主机和云硬盘整机一致性快照，确保数据安全和数据一致性。 |
|  | 高可用 | 提供云主机组功能，支持亲和性和反亲和性功能，支持强制反亲和性、非强制反亲和性、强制亲和性、非强制亲和性策略。 |
|  |  | 支持云主机I/O悬挂，当云主机使用的存储出现短时间闪断时，支持悬挂云主机当前I/O直到存储恢复，保证云主机业务不受影响。 |
|  |  | 支持全新的内存脏页速率计算方法实现虚机迁移，云主机提升迁移可靠性（99%+），降低迁移down机时间（<100ms）。 |
|  | 网卡 | 支持多网卡，1个弹性网卡可以分配多个私网IP地址。 |
|  |  | 云平台支持修改私有IP，管理辅助私有IP，须提供截图证明。 |
|  |  | 支持热插拔，切换弹性网卡绑定的实例时无需重启实例。 |
|  |  | 支持为主机添加多块网卡，支持网卡多队列功能。 |
|  | 模板部署 | 支持创建实例模板，例如创建云主机实例（实例类型、实例规格、镜像、网络设置等）之后，可批量按照模板配置一键创建同样实例规格的主机实例。 |
| 镜像 | 功能 | 支持从公共镜像、私有镜像、共享镜像创建云主机，支持自定义镜像功能，可基于已有云主机实例创建私有镜像。 |
|  |  | 支持私有镜像导入导出。 |
| 云硬盘 | 功能 | 单个数据盘的存储容量支持32TB。 |
|  |  | 系统盘、数据盘支持普通I/O、高I/O、通用型SSD、超高IO。 |
|  |  | 支持云硬盘生命周期管理，创建、挂载、卸载、释放等。 |
|  |  | 云盘在线扩容，无需关机。 |
|  |  | 支持云主机内存负载监控，能够对内存负载进行查询，可精确计算云主机脏页速率（MB/S)，进而评估云主机的迁移时间（精确到秒级）。 |
|  |  | 支持ISCSI和FC存储协议云硬盘。 |
|  |  | 支持共享云硬盘，一块共享云硬盘最多可同时挂载至16台云主机。 |
|  |  | 支持云硬盘加密功能。 |
|  | 高可用 | 数据存储采用多副本冗余模式，单存储节点损坏不会导致数据丢失。 |
|  |  | 支持云硬盘QoS限速，能对指定磁盘类型的性能进行限制，防止非关键业务抢占存储性能资源，保障关键业务性能。 |
|  |  | 支持云硬盘安全删除，通过擦除云硬盘内的数据，防止被恶意恢复。 |
|  | 安全 | 支持KMS数据加密技术。 |

存储资源参数要求如下：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 对象存储 | 性能 | 对象存储具有单库规模EB级云存储能力。 |
|  | 功能 | 支持存储桶bucket生命周期管理，创建、查看、搜索、删除。 |
|  |  | 支持文件上传、下载、删除，搜索，支持文件分享，支持文件夹删除。 |
|  |  | 支持文件生命周期管理，在指定时间内自动批量删除文件。 |
|  |  | 支持通过标签功能分类管理对象存储资源。 |
|  |  | 记录对象存储资源的访问信息（日志功能），支持日志审计。 |
|  |  | 支持绑定自定义域名功能。 |
|  |  | 支持静态网站托管功能。 |
|  |  | 支持在HTML5协议中跨域资源共享（CORS）的设置。 |
|  |  | 支持修改文件HTTP头。 |
|  |  | 持各种语言的SDK开发包。 |
|  |  | 支持多版本管理，在一个桶中保留多个版本的对象，可更方便地检索和还原各个版本，在意外操作或应用程序故障时快速恢复数据。 |
|  |  | 碎片管理功能，对多段上传时某些特殊情况下产生的碎片进行清理，以节省存储空间。 |
|  |  | 支持对象存储存储用量、流量、请求次数进行统计，可自定义时间。 |
|  |  | 支持对象存储防盗链功能。 |
|  |  | 支持对象存储客户端访问对象存储。 |
|  | 安全 | 支持灵活的授权、鉴权机制，控制数据访问权限。 |
|  |  | 支持客户端和服务器端加密。 |
|  |  | 支持WORM技术。 |
|  |  | 支持KMS数据加密技术。 |

### 网络建设

本地机房互联区：信创云平台专线接入温州市铁投集团本地数据中心内部管理网核心区，通过不少于两条冗余的专用数字电路（不同物理路由方向）接入，单条链路带宽不低于1Gbps，任意1条链路中断不影响网络正常通讯，保障改造迁移后的信息系统与本地数据中心的网络互联与数据交互。

信创云网络互联网出口：针对信创互联网区Internet公网访问需求，要求中标人在信创云网络互联网出口带宽不低于100Mps，要求带宽为独享模式，采用IPv6部署。

信创云网络（含本地机房互联区及信创云互联网出口）可靠性值要求不低于99.9%，信创云网络本地机房互联区及信创云互联网出口均需具备IPv4、IPv6双栈能力，可支持IPv4和IPv6业务部署。

信创云弹性负载均衡：信创云平台需支持部署弹性负载均衡，提高网络可用性，防止业务因网络问题出现中断。

求配置清单如下：

| 服务名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心机房专线 | 1000M 数字电路 | 条 | 2 | 主备链路，按需安装 |
| 独享互联网出口带宽 | 独享带宽100M | 条 | 1 |  |
| 云负载均衡 | 提供4层和7层负载均衡。支持包括全局负载均衡和服务器负载均衡的功能；支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 | 个 | 20 |  |

具体网络需求参数如下：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 虚拟私有云 | 性能 | 支持跨AZ的网络服务，可管理的VPC数量〉=300W，单VPC支持虚拟机数量〉=10W。 |
|  | VPC | 支持通过指定名称、IPv4网段参数创建VPC，支持删除VPC。 |
|  |  | 支持通过子网名称、子网网段、网关、描述等参数创建子网。 |
|  |  | 支持开启IPV6功能。 |
|  |  | 支持根据目的地址和下一跳地址添加自定义路由，支持路由展示。 |
|  | 虚拟IP | 支持虚拟IP的创建和删除。 |
|  |  | 支持虚拟IP绑定云主机和解绑定。 |
|  |  | 支持虚拟IP绑定弹性公网IP和解绑定。 |
|  | 安全组 | 支持安全组创建、修改和删除。 |
|  |  | 支持查看安全组列表，配置安全组出方向规则和入方向规则，支持规则删除。 |
|  |  | 支持为云主机指定安全组，安全组可选多个。 |
|  |  | 支持查看安全组关联的云主机实例。 |
|  | ACL | 支持通过网络ACL管理子网，保护云主机所在子网安全。 |
|  |  | 支持展示ACL下入方向规则的状态、策略、协议、源/目的地址等基本信息。 |
|  |  | 支持ACL优先级调整。 |
|  | IPV6 | 云主机支持IPv4/IPv6双栈，绑定双栈网卡可同时获得IPv4/IPv6地址。 |
| 弹性负载均衡 | 功能 | 支持跨AZ的负载均衡能力。 |
|  |  | 支持公网/内网负载均衡，支持自动/手动分配IP地址，支持负载均衡器管理：创建，编辑，删除，绑定外网IP，解除绑定外网IP。 |
|  |  | 支持修改负载均衡带宽。 |
|  |  | 负载均衡协议支持四层的TCP和七层的HTTP。 |
|  |  | 支持七层监听协议配置转发策略，支持在转发策略中按URL、域名配置匹配规则；支持完全匹配、正则匹配。 |
|  |  | 负载均衡算法支持轮询、最小连接数和源地址hash算法。 |
|  |  | 支持监听器管理：创建，编辑，删除，启用，禁用，关联默认虚拟服务器组，解除服务器组。 |
|  |  | 后端服务器四层和七层均支持获取客户端源IP。 |
|  |  | 支持开启并配置会话保持功能。 |
|  |  | 支持负载均衡高可用。 |
|  | 健康 检查 | 负载均衡根据预设的健康检查规则定时检查后端云主机是否正常运行，一旦检测到云主机为非健康状态，则不会将访问流量分派到这些非健康云主机实例，支持检查时间间隔、超时时间、最大重试次数、检查路径、HTTP方法（GET/HEAD）、HTTP状态码。 |
| 弹性IP | 功能 | 支持弹性IP创建、删除，自定义带宽大小。 |
|  |  | 支持绑定/解绑定云资源，支持云主机、物理机、虚拟IP、负载均衡。 |
|  |  | 支持修改弹性IP带宽大小。 |
|  |  | 支持监控弹性公网IP主要参数监控，入网流量、出网流量、入网带宽、出网带宽，支持自动刷新和手动刷新。 |
|  |  | 支持自定义告警规则，设置监控模板，查看告警历史。 |
|  | 共享 带宽 | 支持弹性IP加入和退出共享带宽。 |
|  |  | 支持设置单个账号可申请的共享带宽限额。 |
| 专线 网络 | 功能 | 网络互联网出口带宽不低于100Mbps。 |
|  |  | 专线可靠性值要求不低于99.9%。 |

### 安全方案

- 应用安全等保

投标人所提供的信创云平台需具备信息安全等级保护三级或以上认证，能够提供包括防火墙、Web应用防火墙、日志审计、数据库审计、堡垒机、EDR安全管理、态势感知等安全增值服务，还能提供漏洞扫描、渗透测试、安全加固、安全运维等人工安全服务，满足各类安全服务需要。

- 边界安全保护

信创云平台接入温州市铁投集团本地数据中心的互联专线经过防火墙，并配置相应的安全访问策略，有效控制集团内网和云平台可能存在的互相攻击风险。信创云网络互联网出入口流量需经过防火墙，并配置相应的安全访问策略。

- 云安全资源需求

云安全资源需求配置清单如下：

| 服务名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云主机EDR | 每台云主机服务器 | 台 | 24 |  |
| 运维堡垒机 | 每个云主机服务器资产授权 | 个 | 24 |  |
| 云VPN安全接入 | 不限并发接入授权 | 项 | 1 |  |
| 云下一代防火墙 | 100M吞吐量 集传统防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管控、VPN、威胁情报等安全模块于一体。应用层性能支持：200M、500M和1000M；支持静态路由，ECMP等价路由，支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议，支持多播路由协议，支持路由异常告警功能；提供基本的安全防御；含预警及报表服务。 | 台 | 2 | 分别部署于信创云互联网出口和信创云数据中心专线接入本地机房互联区。 |
| 云WAF | 防护流量100Mbps、HTTP最大并发数180000CPS、HTTP最大新建数10000QPS | 台 | 1 |  |
| 日志审计 | 每个日志源 | 个 | 24 |  |
| 数据库审计 | 每个数据库实例 | 个 | 4 |  |
| 云主机备份 | 提供云主机备份服务用于应对数据库误操作导致的数据丢失，按服务器整机备份，快速实现整机数据恢复，提供仿真恢复。 | TB | 3 | 4个数据库实例共计3TB存储量 |

云安全资源参数要求如下：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 主机安全（EDR） | 操作系统 | 支持的操作系统：Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、win xp 、win 7、win 8、win 10、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、Ubuntu 14 +、银河麒麟、统信UOS等，须提供截图证明。 |
|  | 资产管理 | 支持资产管理，全方位查看服务器安全数据及状态，包括服务器数量统计、服务器安全状态统计、待处理告警、服务器运行状况统计、服务器资产清点统计及排名。 |
|  | 基线检查 | 支持基线检查，支持Red Hat 7企业版基线、Apache HTTP Server 2.4基线等基线检测。对系统基线进行全面检查，支持定时、手动检查方式，可自定义基线策略，支持对基线进行白名单设置。 |
|  | 漏洞扫描 | 精准本地分析漏洞，支持对 Linux和Windows漏洞进行一键扫描和定时扫描，支持漏洞白名单配置。支持 CVSS 等漏洞信息详细描述，支持漏洞修复影响检查。 |
|  | 入侵检测 | 包括异常登录和爆破登录，和查看各类入侵防御记录及拦截结果。实时异常登录监控，发现异常 IP、区域、时间等的异常登录，并发送告警通知 ；实时暴力破解多层次监控，支持暴力破解拦截功能，支持查看拦截记录。 |
|  | 弱口令检测 | 检测系统中的弱密码，包括常见弱密码、空口令、系统默认口令、口令中包含用户名等场景，支持一键检测和定时检测。 |
|  | 资产清点 | 自动清点主机内部资产如进程、端口、 账号、应用等，实时掌握主机内部资产 变化，为安全分析提供数据基础。 |
|  | 暴力破解 | 支持对 SSH等暴力破解行为进行实时检测、告警、阻断功能，支持登录白名单配置。 |
|  | 异常登录 | 支持实时检测登录行为，自动识别非白名单 IP 登录，识别出恶意登录行为。支持白名单配置，条件包括：登录来源地、来源 IP、服务器、登录用户名及登录时间。 |
|  | 安全设置 | 可进行漏洞通知设置、异常登录通知设置、默认防护设置。 |
| 运维堡垒机 | 功能 | 多年运维安全管理理论和实际运维经验的基础上，结合各类法令法规（如等级保护、分级保护、银监、证监、PCI、企业内控管理、SOX 塞班斯、ISO27001 等）对运维管理的要求，自主研发完成的业内首创支持自动建模授权、应用虚拟化应用中心、统一账户管理与单点登录等功能，并符合 4A统一安全管理方案的、高性能的运维安全管理系统。 |
|  | 主流管理协议支持 | 支持全面丰富的运维协议：RDP、SSH、SFTP、FTP、TELNET、VNC，数据库协议 Oracle、Mysql、Sqlserver、DB2 等。 |
|  | 丰富的运维策略和手段 | 业内提供运维访问方式最多，适用最全面的用户场景，web 单点登录（俗称 B/S 运维）、客户端登录运维（俗称C/S 运维）、批量自动登录运维、网关透明登录运维等。 |
|  | 多种认证方式确保访问安全 | 支持AD/LDAP、Radius认证方式，还提供基于USB key、短信验证码、微信验证码、OTP动态令牌等双因子身份认证方式，并支持非常用地理位置登录预警。 |
|  | 特色的审计分析能力 | 完整记录运维管理员的运维过程，简单易用的日志分析体验，了丰富的统计报表，对资产运维操作以及系统自身运行、操作进行各类统计和多维度分析。 |
| 云VPN安全接入 | 功能 | VPN连接使用IPsec加密连接通道将用户本地数据中心与云上VPC互联，业务快速扩展上云，实现信创云部署。 |
|  |  | 可在线配置远端子网、网关信息。云端在VPN连接创建时会自动下发远端子网路由，无需手动配置。 |
| 云下一代防火墙 | 功能 | 支持标准IPsec VPN和快速IPsec VPN，标准IPsec VPN认证方式包括数字证书和预共享密钥；同品牌设备快速IPsec VPN对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址。 |
|  |  | 应用特征不少于5000个，移动应用不少于450个；支持根据标签选择应用，预置标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、降低工作效率等10大类；支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； 支持源地址转换、目的地址转换、双向NAT等地址转换。 |
|  |  | 自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。 |
|  |  | 支持PING、TCP、DNS方式进行接口、域名、IP地址连通性和时延探测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示的名单。 |
| 云WAF | 功能 | 能够识别恶意请求含：跨站脚本（XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、Cookie 注入等）、跨站请求伪造等应用攻击行为。 |
|  |  | 支持第三方组件漏洞防护，包括WEB容器漏洞（Nginx、IIS、Tomcat等WEB服务器漏洞）、开源CMS漏洞（Kuwebs、phpcms、TRS WCM、JBR-CMS、DeDeCMS内容管理系统漏洞）、WEB服务器插件漏洞；支持抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击。 |
|  |  | 支内置主流Webshell特征库，对上传内容进行检查，防止恶意Weshell上传。 |
|  |  | 支持网站自学习建模功能，能通过自学习形成网站URL树；通过自学习能生成安全防护策略，发现参数的名称、类型、匹配频率。 |
|  |  | 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站，可配置攻击者识别策略和算法、锁定时间，展示攻击者发生的时间和攻击者所在的地理位置，支持配置将攻击者直接加入网络黑名单；支持上传文件类型识别，防止文件后缀名修改绕过。 |
|  |  | 支持对CC攻击进行检测防护，可基于URL、请求头字段、目标IP、请求方法等多种组合条件进行检测；检测对象支持IP或IP+URL算法，IP可支持X_Forwarded-For字段解析，并支持自定义检测字段功能；支持基于地理位置的识别，可设置不同地理区域的检测算法。 |
|  |  | 按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域IP的访问。 |
|  |  | 按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域IP的访问。 |
|  |  | 支持对网站黑链进行检测。 |
|  |  | 根据产生的安全日志进行智能分析，提高人工分析效率，减小规则误判概率。 |
| 日志审计 | 功能 | 集中收集云主机，应用和安全产品的日志，对各种类型日志做标准化解析处理，实现日志的统一分析管理，及时发现各种安全威胁、异常行为事件，为用户提供全维度、跨产品、细粒度的日志分析系统，透过事件的表象真实地还原事件背后的信息，为客户提供真正可信赖的事件追责依据。 |
|  | 全量审计 | 可覆盖云主机、业务系统和安全产品日志手机和标准化清洗、实现日志的全面审计。 |
|  | 快速检索 | 可以快速从海量的日志中检索出用户关心的日志。 |
|  | 关联分析 | 全维度、跨产品、细粒度的日志关联分析，帮助用户轻松实现各资产间的日志关联分析。 |
|  | 满足合规 | 满足6个月日志留存的安全合规要求。（当然也根据用户资产情况，通常普通主机接入可以满足6个月日志留存，除非类似记录核心出口会话日志场景需要根据现场日志量扩容；基础版规格为20个日志资产 500G数据盘） |
| 数据库审计 | 数据库审计 | 智能解析进出数据库的访问流量，完全还原出操作的细节，并给出详尽的操作返回结果，以可视化的方式将所有的访问都呈现在管理者的面前，数据库不再处于不可知、不可控的情况，数据威胁将被迅速发现和响应。 |
|  | 满足合规 | 满足各个行业合规要求。 |
|  | 全量审计 | 丰富的协议审计，最大程度的满足数据库审计需求。 |
|  | 智能告警 | 自动学习建立数据库安全基线，识别可疑行为。 |
|  | 高效分析 | 在数据库访问亿次级别的大型系统中，能够提供99.7%的准确率。 |
| 云主机备份 | 功能 | 支持云主机整机备份，可设置备份策略，支持设置按周、按天备份周期。 |
|  |  | 支持设置备份保留时间（自定义天数）、按数量保留（个数）、永久保留等。 |
|  |  | 支持从云主机备份恢复实例。 |
|  |  | 支持用云主机备份申请新主机。 |
|  |  | 支持创建、绑定、解绑云主机备份存储库。 |
|  |  | 支持批量添加云主机到备份计划中。 |

## 软件授权服务

### 操作系统授权

根据业务系统云主机资源配置情况对应授权操作系统。具体参数要求如下：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 厂商实力 | 操作系统厂商软件研发实力需通过CMMI 5级认证，并提供原厂证明材料 |
| 安全要求 | 符合信息技术产品安全测试标准。 |
| 基础环境 | 集成Qt等开发框架； 支持 GCC 包含的 C、C++、Objective C、Objective C++ 和 Fortran等相应支持库（libstdc++、libgcj、...等）； 支持 Python， Perl，Shell，Ruby，PHP 等脚本语言； 支持java1.8。 |
| 易用性 | 提供全中文化的图形操作界面及帮助。 提供常用的系统服务支持并提供常用服务的中文帮助文档。 |
| 可维护性 | 提供日志工具，支持收集查看日志包含系统日志、内核日志、启动日志、应用日志等，审计策略可配置，支持图形化界面查看日志、搜索、过滤和导出功能。 |
| 生态兼容 | 兼容国内自主软件产品；数据库：人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用等；中间件：东方通、金蝶、中创、华宇等；浏览器：360安全浏览器、奇安信可信浏览器等；兼容国内外主流的服务器、存储等硬件产品。 |

### 数据库授权

支持多应用共享实例，本次采购4个数据库实例授权。具体参数要求如下：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持INSERT ALL同时插入多张表；支持INSERT.VALUES(value_list)[, (value_list)].一次插入多条记录；支持CTAS方式建表；支持DROP TABLE IF EXISTS删除。 单表支持创建2048列；支持单表分区数量为65535个；支持分区键包含多列，列数最多达到16列。 支持虚拟列，支持在虚拟列上建索引；支持自增列的创建、使用、删除操作，支持手工插入自增列。 备注：以上功能请提供国家级测评机构出具的测试报告。 |
| 性能效率 | 单机单实例TPC-C性能测试，测试持续时间60分钟，测试指标指能达到170万tpmC。提供第三方测试机构出具的测试报告。 |
| 高可靠性 | 单机支持10万个并发连接数，36小时以上不掉线。需提供第三方测试机构出具的测试报告。 |
| 可扩展性 | 具备高可扩展性，支持主备集群、读写分离集群、共享存储集群等，并可提供中国软件评测中心出具的测试报告。 |
| 原厂服务 | 投标方需提供产品原厂商的授权和售后服务承诺函（加盖原厂公章）。 |

### 中间件授权

根据业务系统实际应用需求选型中间件，本次采购6个中间件授权。具体参数要求如下：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品 参数 | 1.通过JavaEE5.0、JavaEE6.0认证、JavaEE7.0认证，并获得JavaEE平台授权许可（提供相关证明）； 2.产品厂商应具有良好的产品规划和先进技术跟踪能力，参与制定JavaEE6标准（JSR316）和JavaEE7标准（JSR342），并可提供网址查询； 3.Web产品同时通过JavaEE和JakartaEE权威技术双认证；具有第三方机构安全等保4级认证； 4.产品厂商参与国标GB/T26232-2010《基于J2EE的应用服务器技术规范》的起草与制定（提供证明）； 5.为响应国家IPv6战略规划要求，产品必须支持IPv6； 6.提供内置的JMS服务，支持将TongLink/Q等第三方消息中间件作为消息服务代理； 7.同时通过JavaEE和JakartaEE技术双认证； 8.提供高可用性，不依赖固定HA软件，支持WebServer的双机状况监控与备份切换，避免均衡负载器的单点故障； 9.提供访问过滤配置功能，能够拒绝某IP或IP段的机器访问Web应用，达到防攻击效果； 10.支持禁用SSLv2,SSLv3有漏洞的安全协议、提供控制台用户密码锁定； 11.支持集群的集中管理，包括节点安装、负载集群的自动配置，资源管理（如：JDBC数据源）、实例管理（如：集中部署、启停、状态监控等），集中监控（资源、实例）等； 12.支持动态加载新业务或更新业务，支持业务系统新旧版本的动态切换。 13.提供快照功能，用于在出现故障时对其进行诊断和隔离； 14.提供类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 |

## 实施服务

1．规划网络，分配上云后的网络地址段；

2．实现云资源池和温州市铁投集团本地数据中心内部管理网的专线互联；

3．在云主机上部署业务系统，配置服务器；

4．在云上同步原数据库数据，业务测试无误后，启用云上的业务系统和数据库；

5．进行应用可用性验证、业务运行稳定性验证与数据备份完整性验证，验证准确无误后进入正常运行阶段；

6．定期举行应急演练，保障各节点处于可用状态。

## 技术支持服务

提供租赁7*24小时物理服务器、虚拟机、容灾备份、安全及国产化数据库、中间件、操作系统等方面的保障服务，包括日常巡检、平台维护、安全设备特征库升级、授权软件维护升级等。

提供完善的售后服务问题记录体制，发生技术支持需求时，技术人员应详细记录问题出现时的症状和当时的环境。在报告问题时，技术支持人员应详细询问问题出现时的信息，并填好问题报告表格。

提供售后服务工作表制度，作为技术管理和服务情况的记录，对每次技术服务要求真实、详尽、及时地填写售后服务工作表。

提供售后服务升级制度，提供以即时响应（电话、钉钉、浙政钉、微信等）、远程响应和现场技术响应三种售后服务方式相结合，提供及时有效的售后运维服务。用户与售后服务热线取得联系后，技术人员应提供即时响应指导；在必要情况下，提供远程响应服务；在以上两种服务方式无法解决问题时，提供现场技术服务。

# 信创终端设备采购

根据信创要求，需对台式电脑登终端进行采购，并采购满足信创要求的2台打印机 、1台复印机、1台彩色扫描仪与1台传真机，满足信创终端设备建设需求。设备的相关配置要求不低于下文中所列出的指标配置。

## 台式电脑

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 采用国产ARM/X86架构处理器,CPU核数≥8；主频≥2.3GHz |
| 2 | 内存 | 配置≥16GB |
| 3 | 硬盘 | 配置≥256GB NVMe SSD |
| 4 | 扩展槽 | ≥2个PCIE3.0x16插槽；≥1个PCIE3.0x8插槽 |
| 5 | USB接口 | ≥6个USB 3.0接口 |
| 6 | 显卡 | 缓存≥1GB |
| 7 | 网口 | ≥1个千兆网口 |
| 8 | 光驱 | ≥1个DVDRW |
| 9 | BIOS | 国产自研 BIOS固件 |
| 10 | 显示输出 | 1个VGA接口和1个HDMI接口 |
| 11 | 音频接口 | 2 组音频接口 |
| 12 | 鼠键 | 配备有线光电鼠标和键盘 |
| 13 | 操作系统 | 支持国产桌面操作系统 |
| 14 | 显示器 | ≥23.8英寸，1920*1080 全高清IPS屏，三面窄边框，与主机同品牌 |
| 15 | 质保 | 整机原厂三年质保服务 |

## 操作系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产自主品牌，入围中央办公厅发布的信创通用名录 |
| 2 | 基础运行环境 | 操作系统支持飞腾、海思麒麟、海光、龙芯、兆芯等主流国产CPU |
| 3 | 桌面环境 | 操作系统使用自研UKUI轻量级桌面环境，支持登录界面查看明文密码，方便检验密码输入是否正确（提供功能截图证明） 桌面任务栏提供通知中心、全局搜索、声音、网络工具、软件商店、文件管理器、开始菜单等功能，支持自定义屏保、自定义文字、显示休息时间 |
| 4 | 系统安全 | 操作系统支持自研内核安全访问统一控制框架（提供功能截图证明）；支持强制访问控制，且可提供多种机制联合的强制访问控制安全策略，包括SELINUX、APPARMOR等（提供功能截图证明）； |
| 5 | 授权及升级 | 提供正版永久授权书及3年升级服务，授权对象须为本次项目的最终用户。 |

## 流式办公软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多平台支持 | 支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU； 支持UOS、麒麟V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等国产操作系统。 |
| 2 | 国家标准 | 符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集 国家编码标准 符合GB/T 9704-2012 《党政机关公文格式》 符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》 符合GB/T 33476.1-2016 《党政机关电子公文格式规范 第1部分：公文结构》 符合GB/T 33476.2-2016 《党政机关电子公文格式规范 第2部分：显现》 符合GB/T 33476.3-2016 《党政机关电子公文格式规范 第3部分：实施指南》 及《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 |
| 3 | 兼容性 | 操作习惯兼容：兼容Microsoft Office的基本操作方式，支持多组件/整合双重模式，且两种模式可以任意切换。 文件格式兼容：各组件兼容打开微软对应模块的文档格式，全面兼容微软办公软件历史格式和最新格式。 二次开发兼容：符合国家办公软件二次开发接口标准。支持JS宏编辑器、通过录制宏能够生成JS代码；支持基于Web开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的JSAPI加载项程序，实现在Web网页调用Office标准接口完成与流式办公软件客户端的数据同步；支持使用JavaScript语言，通过符合国家标准的网页应用编程接口，实现将流式办公软件客户端嵌入网页运行完成系统集成；支持使用Java/C++语言调用Office标准接口进行二次开发；支持C/S、B/S架构。满足业务系统建设的多样场景需求。 |
| 4 | 通用功能 | 文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 |
| 5 |  | 文字，表格，演示三个组件均支持实时备份、定时备份两种备份方式。并且可以通过"备份管理"查看备份文件、清除备份文件操作。"实时备份"功能支持当文档内容有变化时，即会实时进行备份。定时备份支持按照设定的时间间隔进行备份。 |
| 6 |  | 文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围"支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。“嵌入字体”是指在导出OFD文件时，将当前流式文档中用到的字体嵌入到OFD文件中，保证在公文流转的过程中即使当前机器缺少相应字体，也能正确排版显示。 |
| 7 |  | 文字，表格，演示三个组件均支持自定义快速访问工具栏。允许用户根据实际使用需求将频繁使用的功能按钮集中到一个方便操作的工具栏上，使编辑文档的效率有明显提升。如输出PDF、直接打印、复制、粘贴等。 |
| 8 |  | 文字、表格、演示三个组件均可以自定义选项卡。用户可以根据自己使用需求，操作习惯自行设置。 |
| 9 |  | 文字、表格、演示三个组件均支持丰富的公式元素、支持更多设置，可以满足各种场景公式编写需求。 公式元素包括9种常用的预设函数：三角恒等式、二次公式、二次项定理、勾股定理等；8大类公式符号：基础数学、希腊字母、字符类符号、运算符、箭头、求反关系运算符、手写体、几何学；提供11类函数结构：分数、极限和对数、运算符等。 公式选项包含公式的通用设置，比如显示方式和排版位置，每种函数也提供特有的设置项，比如针对大型运算符，支持改变极限符号位置、显示下限、显示上限、拉伸N元运算符，需要更改公式显示效果时，不需要重新插入，只需更改对应的设置项即可。 |
| 10 |  | 文字、表格、演示三个组件支持插入二维码以及Code39、Code128（Auto）、MSI等条形码。 |
| 11 |  | 文字、表格、演示均支持图片预览功能。可以按照“原始比例”或“窗口大小”显示图片预览效果。满足需要放大图片观察细节的需要。 |
| 12 |  | 文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置。操作便捷，满足各种图表展示需求。 |
| 13 |  | 文字、表格、演示均支持在编辑时选中多个图形同时设置等高，等宽，等尺寸等对齐方式，不必再每个图形逐个调整设置。 |
| 14 |  | 文字、表格、演示均可以设置主题，通过更改主题便捷的更改整个文档的样式设计，包括颜色风格、字体及成套效果的样式。 |
| 15 |  | 文字、表格、演示均支持以对象形式在文档中插入doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、ofd、pdf 、压缩包等格式的文档，满足office相同组件或不同组件之间文档相互引用的场景，双击该对象时可以打开该文件的原始程序进行编辑，方便快捷。同时避免文档在不同平台流转时，无法查看历史文档中文档附件的问题。 |
| 16 |  | 文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。 |
| 17 |  | 文字、表格、演示三个组件支持多种语言绘制、排版。包含日文、维语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、越南语、蒙语、藏语、阿拉伯语，保证多种语言排版正常显示，无乱码、无错位。 |
| 18 |  | 文字，表格，演示三个组件均支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印。 |
| 19 | 授权及升级 | 提供正版永久授权及3年升级服务，授权对象须为本次项目的最终用户。 |

## OFD版式软件

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 安全可靠：进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录，提供入围证明。软件代码自主率应在95%以上，并提供国家级（具备CNAS、CMA认证资质）权威机构出具的代码自主率测试报告。 |
| 2 | 文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存。 |
| 3 | 多文档支持：可打开SFD、SEP、GW、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。 |
| 4 | 阅读操作：支持翻页、跳转、缩放功能，支持缩略图、大纲、语义、书签、数字签名、附件的导览功能。 |
| 5 | 文档打印：支持打印预览功能，支持打印复印件功能，支持装订成册打印功能，可设置打印属性。需提供功能截图证明。 |
| 6 | 内容操作：支持文本内容选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。需提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。 |
| 7 | 电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，可脱离第三方签章库直接验证签章。 |
| 8 | 注释功能：支持图形注释和文本注释功能。提供文本框注释功能。 |
| 9 | 文档水印：支持图文水印功能；支持动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 |
| 10 | 版式修订：支持批注、删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体等修订功能。 |
| 11 | 手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮檫功能。 |
| 12 | 页面处理：支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。需提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。 |
| 13 | 安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。需提供功能截图和国家级第三方测试机构提供的测试报告。 |
| 14 | 环境适配：兼容适配信创环境和成熟环境，并通过国家保密科技测评中心检测，提供所投软件检测证书； |
| 15 | 兼容中文编码标准：所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现，应提供国家级机构出具的证明材料。 |
| 16 | 应用集成：支持B/S和C/S集成模式，具有完善的二次开发接口。 |
| 17 | 央采入围：所投产品入围最新一期央采名录。 |
| 18 | 授权及升级：提供正版永久授权及3年升级服务，授权对象须为本次项目的最终用户。 |

## 浏览器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浏览器客户端安装环境要求 | 支持主流国产CPU，包括鲲鹏、龙芯、飞腾、兆芯、海光；支持主流国产操作系统，包括UOS、华为桌面云、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度、红旗、一铭。 |
| 2 | 浏览器内核 | 基于Chromium内核技术路线。 |
| 3 | 基础功能 | 支持通用浏览器标签栏、地址栏、收藏栏等常用基础功能，支持鼠标手势快捷操作、超级拖拽快速搜索、地址栏智能快速自动补全、定制化设置等多样化便捷功能。 |
| 4 | Web技术规范 | 支持 HTTP/1.1,HTTP/2.0协议；支持 WebGL1.0、WebGL2.0、WebAssembly 等先进Web技术规范，提升3D游戏、压缩、音 视频解码等计算密集型应用体验。 |
| 5 | 高清视频播放 | 支持1080p高清视频流畅播放。 |
| 6 | NPAPI/PPAPI插件 | 支持NPAPI/PPAPI格式的插件，支持插件的多实例运行。 |
| 7 | 账户登陆 | 支持账号登陆体系，可实现同步收藏夹数据，保护用户的隐私收藏。 |
| 8 | 扩展商店 | 具备扩展商店，可通过扩展商店使用第三方扩展程序。 |
| 9 | 国密算法 | 支持国密算法SM2/SM3/SM4，遵循国家密码管理局发布的相关密码规范《GM/T 0003-2012 SM2椭圆曲线公钥密码算法》《GM/T 0004-2012 SM3密码杂凑算法》《GM/T 0002-2012 SM4分组密码算法》，支持《GM/T0063-2018智能密码钥匙密码应用接口检测规范》的密码钥匙集成，能够与符合《GM/T 0024-2014 SSL VPN技术规范》的国密网关或服务器完成网络通信端点之间单、双向认证，实现数据传输加密，提高网络信息通信的安全性（提供功能截图证明）。 |
| 10 | 国密证书信任管理 | 支持证书配置管理功能，用户通过配置界面将需要内置的国密证书导入到浏览器的信任列表中，便于访问国密加密站点（提供功能截图证明）。 |
| 11 | 国密USB Key驱动管理 | 支持国密USB Key的驱动管理功能，在管理界面中进行USB Key的驱动文件的配置，便于浏览器启动后能够正常识别设备驱动（提供功能截图证明）。 |
| 12 | 国密网关兼容 | 产品支持市面上主流国密SSL VPN网关产品，能提供至少5家与此类产品的兼容性互认证明证书（提供证书电子扫描件）。 |
| 13 | 国密Ukey兼容 | 产品支持国产主流安全身份认证产品（Ukey），能提供至少3家与此类产品的兼容性互认证明证书（提供证书电子扫描件）。 |
| 14 | 显卡硬件加速 | 支持GPU硬件加适配调优（AMD系列），获得更流畅的动画和视频播放效果。 |
| 15 | 可信应用调用 | 支持对可信应用（如wps文档、表格、幻灯片等）的白名单信任预处理，实现在浏览器中直接调用可信应用的便捷性操作（提供功能截图证明）。 |
| 16 | 自定义UA | 支持自定义用户代理字符串（UserAgent）内容，用于指定当前终端系统类型（如windows、Linux、Android、iOS），实现浏览器正确展示系统页面的效果（提供功能截图证明）。 |
| 17 | 兼容性检测和修复工具 | 内置浏览器兼容性问题检测和修复工具，可通过工具化、自动化的手段针对目标 web 页面基于 Chrome 内核的兼容性指标进行多维度全量检测、自动评估与报告输出，包括问题的原因解析、修复处理等方面（提供功能截图证明）。 |
| 20 | 软著 | 产品具备计算机软件著作权证书，需提供证书电子扫描件。 |
| 21 | 商用密码产品认证 | 产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，需提供证书电子扫描件。 |
| 22 | 第三方权威测评 | 产品具备信息产业信息安全测评中心出具的产品测试报告，需提供测试报告电子扫描件。 |
|  |  | 产品具备工信部第五研究所出具的产品测试报告，需提供测试报告电子扫描件。 |
| 23 | 售后服务要求 | 3年免费原厂质保。提供正版永久授权及3年升级服务，授权对象须为本次项目的最终用户。 |

## 杀毒软件

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 安装环境 | 产品防病毒客户端必须支持国产计算机专属环境，并支持多平台多芯片组合，包括：中标麒麟龙芯3A3000/3A4000专用机桌面、银河麒麟飞腾1500A/2000专用机桌面、中科方德兆芯C/E专用机桌面、统信UOS 20专业版操作系统等。 |
|  | 产品需采用同源代码构建，可平滑支持当前四大技术路线的国产芯片及操作系统。 |
| 产品功能 | 产品需支持字符与GUI双界面使用方式，以便于终端用户在不同的应用场景使用。 |
|  | 采用完全自主研发的引擎，集成了基础引擎、决策引擎、云查杀引擎和基因引擎。（需提供自主引擎证明文件） |
|  | 采用“瞬时加载”技术，即查毒过程中需要使用时才将病毒库中所需要的数据块瞬间映射至内存，用完后则立即释放内存占用。保证在没有查毒请求时保持一个很小的内存占用量，查毒时减小了引擎的内存占用峰值。 |
|  | 采用智能多模匹配技术，高效地搜索文件中存在的病毒特征，“模式+内容“特征的匹配，无论病毒处于文件的任何位置，都可以快速匹配，解决了恶意软件采用变型手段对抗特征码的问题。 |
|  | 采用模糊哈希技术，恶意代码深度定位技术发现的包含恶意代码的最小单元，通过模糊哈希标记，即使该单元内的内容发生轻微的改变和刻意的变型也可瞬间识别。 |
|  | 支持多核cpu的并行计算，提高文件扫描速度。 |
|  | 支持二次扫描加速，支持正规签名文件快速放过设置。 |
|  | 具有智能解包还原技术能够对原始程序的入口进行检测。 |
|  | 扫描模式包括快速扫描、全盘扫描、自定义扫描。 |
|  | 可根据文件、文件目录、文件后缀等方式设置白名单或排除列表，提高企业内部防护效率。 |
| 支持 | 产品需支持设置定时扫描功能，并可通过管理中心进行统一配置下发策略。 |
|  | 智能的变频杀毒，支持办公模式、自动模式、高速模式三种模式。可按需配置查杀毒时对CPU的使用情况，最大程度减少查杀毒时对用户使用计算机的影响。 |
|  | 可支持全面查杀国产操作系统内文件中的恶意代码，包含跨平台存储的windows病毒。 |
| 资质部分 | 产品必须为国产品牌，引擎为完全国产自主研发，获得自主安全引擎检测报告,在国内有自己的研发中心，需提供证明文件。 |
|  | 产品必须通过由国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室国产专用计算平台检测，并提供检测报告。 |
|  | 厂商具有信息安全领域杀毒、安全防范等软件系统的设计开发和服务的质量管理体系认证证书（ISO9001） |
|  | 厂商具有向国内个人及行业客户交付信息安全领域反病毒、安全防范软件技术支持服务的服务管理体系认证证书（ISO20000） |
|  | 厂商具有与信息安全领域反病毒、安全防范软件设计开发和技术支持服务相关的信息安全管理活动的信息安全管理体系认证证书（ISO27001） |
| 授权及升级 | 提供正版永久授权及3年升级服务，授权对象须为本次项目的最终用户。 |

## A4黑白数码复合机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 国产处理器，适配麒麟、UOS、中科方德等国产操作系统和国际通用操作系统 |
| 打印 | 打印速度≥40ppm(A4)/42ppm(Letter) 首页打印时间≤6.9秒 最大月打印量不低于80000页 打印语言：PCL5e、PCL6、PS、GDI CPU≥800 MHz 内存≥512 MB 双面打印：自动双面 显示屏≥3.5英寸触摸屏 其他功能：小册子打印、安全打印、U盘打印、支持AirPrint、Mopria、移动APP打印等 |
| 复印 | 复印速度≥40ppm(A4) ；42ppm(Letter) 首页复印时间：平板＜10秒 、ADF＜ 11秒 连续复印页数：1-99页 缩放率：25%~400% 其他复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、水印复印 |
| 扫描 | 扫描类型：平板+DADF 扫描速度≥24 ppm(A4)/48 ipm(A4)； 25 ppm(Letter)/50 ipm(Letter) 扫描速度（双面）≥24 ppm(A4)/48 ipm(A4) ADF容量≥ 50页 最大扫描尺寸不低于：平板：216×297mm ；ADF：支持Legal 彩色扫描：支持 扫描输出功能：扫描到PC、邮件、FTP、SMB、U盘、APP、iOS/Android/iPadOS设备 |
| 传真 | 传真类型：黑白 调制解调器最大速度不低于33.6Kbps 传真内存≥650页 编码方式：MH / MR / MMR / JBIG 兼容性：ITU-T SG3 / ECM 其他传真功能：传真自动识别功能、PC-FAX、速拨号、组拨号、自动重拨、多址发送、延迟发送、传真转发、响铃次数、设置声音大小、来电显示、内存接收、自动缩小、垃圾传真过滤、传真接收标识（接收签章）、移动传真 |

## A4彩色激光打印机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 国产处理器，适配麒麟、UOS、中科方德等国产操作系统和国际通用操作系统 |
| 功能要求 | 彩色激光打印 黑彩同速，不低于26ppm 首页打印时间≤5.3s 自动双面打印 250页纸盒+50页手送进纸器，60-220g纸张厚度 高速USB2.0，10/100 Base-T Ethernet网络 鼓粉分离：粉盒黑色4000，彩色3000页，随机均为1200页，感光鼓100000页，随机配备10万感光鼓。 内置 TCM 可信计算芯片，支持设备启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，通讯接口控制，硒鼓信息清除，数据存储与流向管控，打印日志记录 |

## A3黑白数码复合机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 国产处理器，适配麒麟、UOS、中科方德等国产操作系统和国际通用操作系统 |
| 打印 | CPU：双核，不低于1.2GHz 打印速度：与复印速度相同(使用相同原稿时) 硬盘≥250GB 内存≥2GB 打印分辨率：不低于1800dpi(等效) x600dpi PDL：支持PCL 6、 PS 3仿真、 XPS 字体：PCL 80种字体、PS 137种字体 协议：支持TCP/IP， IPX/SPX(支持NDS) ， SMB(NetBEUI) ， LPD， IPP 1.1， SNMP， AppleTalk等协议 接口：USB 1.1/2.0、 以太网10/100/1000Base-T/TX/T、IEEE 802.11b/g/n* 2 |
| 复印 | 复印分辨率：扫描≥600x600dpi，打印≥1800dpi(等效) x600dpi 灰度级：256 内存≥2GB 最大原稿尺寸：A3(11"X17") 输出尺寸：纸盒支持A3-A5、16K、8K；多功能手送托盘支持A3-A5、B6*1、A6*1、16K、8K 复印速度(A4横向)：≥28页/分钟 纸张容量(80g/m2)：纸盒不低于500页×2个纸盒，多功能手送托盘不少于100页 最大纸张容量(80g/m2)*4：不低于3600页 连续复印≥9999页 自动双面器：无堆叠，纸张尺寸支持A3-A5*1、B5*5、16K、8K*1 |
| 扫描 | 全彩色扫描仪 接口：Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE 802.11b/g/n* 2 扫描速度：彩色/黑白≥45页/分钟(300dpi) * 1 扫描尺寸：最大A3(11"X17") 输出格式：支持TIFF， JPEG， PDF， Compact PDF， OO XML(pptx， doc x*2， xls x*2) ， XPS，Compact XPS， Searchable PDF*2， PDF/A*2， Linearised PDF* 2等 扫描分辨率：推扫描不低于200dpi/300dpi/400dpi/600dpi，拉扫描不低于100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 扫描输出功能：扫描到电子邮件， 扫描到FTP， 扫描到BOX(硬盘) ， 扫描到电脑(SMB) ，网络TWAIN扫描， 扫描到WebDAV， 扫描到USB， 扫描到Scan Server， 扫描到WebService(WSD-Scan) ， 扫描到Device Profile for WebServices(D PWS) 其他功能：多方式发送， 发送电子邮件时认证(SMTP认证， POP before SMTP) ， S/MIME， Annotation |
| 传真 | 互联网传真，支持TX、SMTP RX、POP 3、 TCP/IP Simple mode协议 连接模式：全双工模式 发送纸张尺寸：A3、B4、A4 接受纸张尺寸：最大A3 分辨率：黑白支持200x100dpi、 200x200dpi、 400x400dpi、 600x600dpi，彩色支持200x200dpi、 400x400dpi、 600x600dpi 接口：以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 支持彩色互联网传真 数据格式：黑白TIFF-F，彩色TIFF(RFC3949 Profile-C) |

## 扫描仪

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 国产处理器，适配麒麟、UOS、中科方德等国产操作系统和国际通用操作系统 |
| 功能要求 | 自动双面扫描 扫描速度≥45ppm/90ipm (A4, 黑白 / 灰度 /彩色模式 ,200dpi) 进纸容量≥100页 扫描区域 宽度：52-210mm 长度：74-420mm 光学分辨率≥ 600dpi 处理器≥120MHz 内 存≥128MB USB2.0接口 基本功能：TWAIN 驱动，自动纠偏、自动裁剪 输出文件格式：支持jpg、tiff、bmp、pdf、多页 pdf、OFD等 |

# 项目实施内容

项目实施内容包括：项目启动、需求调研、方案设计、信创适配、上线试运行、专家评估论证、云资源租赁服务。

## 项目启动

成立项目部，编制并提交《项目实施方案》、《项目开工报告》，相关开工材料经采购人、监理审核同意后进入下一阶段工作。

## 需求调研

启动综合办公系统信创适配改造需求调研，梳理应用改造内容和范围，制定替换策略、改造方案和实施计划，分析确定所需信创云资源配置情况，保证项目方向的正确性。

## 方案设计

编制并提交设计方案，方案包含软件信创适配改造实施方案和信创云资源环境搭建方案等内容。经采购人、监理审核同意后进入下一阶段工作。

## 信创适配

开发测试环境验证，完成平台软件适配研发测试，完成数据、作业及应用切换迁移方案测试环境验证，在信创云平台搭建并行环境，完成生产集群技术验证。根据迁移方案，完成历史数据迁移的作业部署，完成信创并行环境初始化，完成数据准确性及业务验证。

## 上线试运行

在项目完成信创适配通过后开始3个月的试运行，试运行期应解决所有系统存在问题。提供《上线试运行申请》，编写并提交《试运行记录报告》。

## 专家评估论证

项目试运行结束后，邀请外部专家组成评估小组，负责整体的项目评估工作，提供《专家评审报告》等相关材料。

## 云资源租赁服务

自项目评估通过之日起提供一年的云资源租赁服务，项目服务期满后，甲方对考核期内乙方提供的服务进行考核。

# 项目管理要求

参照《温州市市本级党政机关信息化项目建设管理办法》（温政办〔2021〕19号）、《温州市铁投集团信息化项目建设管理办法》管理办法。由中标人和采购人共同组成项目管理系统实施小组，双方应严格遵循项目管理制度，按照项目管理的原则进行实施，建立一套科学、系统、规范和有效的项目管理体系和运作机制，以对整个实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。中标人必须配合监理单位的工作。

## 项目组管理要求

1、中标人应明确本项目团队中各成员的职责分工，并制定相关工作制度规定。

2、项目负责人及其他团队核心成员须在温州驻点（因该项目外出调研的除外），团队核心成员在项目实施服务周期结束前须保持人员稳定。

3、中标人在编制工作计划时应充分考虑采购人团队的工作能力，中标人应在事前进行方法论的培训，以确保双方工作标准、实施方法相一致。

## 项目团队构成

1、中标人应派具有系统集成建设经验的人员参加项目的实施，并且保证人员的稳定性。另外，根据项目的工作需求，能够常驻采购人现场参与实施。

2、为配合整个项目的实施质量和效率，采购人项目组成员将会全程参与、积极配合完成系统实施工作。

## 实施人员要求

实施人员应与投标文件保持一致，实施期间原则上不得做人员变更，如人员离职需做变更，应书面请示采购人同意。中标人人员配置数量不能少于5人。

中标人应成立项目组，组建项目团队并接受采购人管理，指定 1 名项目经理负责本项目的具体实施组织工作，在项目开始实施至验收前须提供不少于3人的项目驻场服务。

## 实施计划

中标人应在投标文件中根据本项目进度有关管控要求前提下，对各阶段进度里程碑进行分解，提供详细项目实施工期计划表，经采购人审核同意之后实施。

## 安全及保密

中标人在本项目实施开始的同时，应指定保密管理负责人。

中标人依据项目的保密管理规则及采购人机密保护规定认真履行保密管理义务。本项目实施过程中收集的所有记录和资料不得泄露给外部。

中标人得到的和项目实施有关的所有文件和资料，不得用于与本项目无关的其他业务，没有采购人的同意，不得给他人借阅。

## 系统集成管理要求

中标人必须在本项目实施周期内，牵头组织、管理各系统相关服务开发商，完成设计方案确定的系统集成要求，具体如下：

1、完成信创云平台资源网络规划和网址分配，搭建信创基础运行环境，并根据业务系统的部署要求进行相应的配置调整；

2、牵头组织各应用开发商，进行业务系统的适配改造开发与测试工作，出具完备的业务系统测试用例；

3、牵头组织各应用开发商，进行业务系统的应用上云与数据迁移。

## 第三方测试要求

中标人需选择经采购人认可的、具有资质的第三方测试机构，在系统验收前进行信创适配测试、系统性能测试、系统功能测试，验证系统是否满足了信创改造的相关要求，并督促整改。

## 信息安全等级保护要求

要求中标人提供5次二级等保测评服务。对于因中标人原因造成的采购人无法通过等保认证，或出现信息安全问题，中标人需要承担全部责任。

## 学术成果要求

要求中标人协助集团取得国家级期刊2篇或核心期刊1篇；市级或行业级荣誉奖项1项，软著2项。

# 服务考核要求

## 考核范围

包括信创改造适配系统、云资源、信创终端设备，考核日自完成信创适配认证，试运行日起。

## 考核内容

### 工作内容

为了保障本项目于考核内稳定运行，中标人需设立专门的办公点，配备一定数量的经验丰富的系统维护技术人员，对各种系统相关的请求做出及时的响应和处理，主要方式及内容如下：

1、日常巡检：针对综合办公系统制定运行维护规范，并按照规范执行范围内的周、月度、季度、年度巡检工作。

2、故障响应：负责综合办公系统故障分析、处理、解决、优化、升级、维修、远程调试等。接到报修工单后，服务响应时间为30分钟，在2小时内解决问题，重大故障应在4小时内解决。若故障无法在4小时内解决的，供应商应提早和采购人主管部门进行汇报，会商解决，保证系统正常运行。

3、售后技术支持：为采购人提供专业的实时软件保修服务。在接到客户软件故障申请后，及时处理和修复业务系统软件故障。

4、产品升级维护：考核期内免费对产品进行升级、维护、系统问题处理，对系统本身漏洞终身免费提供系统补丁和解决方案。

### 提供现场服务

根据综合办公系统运行的实际需求，中标人需委派技术人员到现场开展技术支持服务工作（常驻人员不少于1人），及时地协助用户应对系统相关的日常和紧急事务的处理，对系统现场相关的请求做出及时的响应和处理，为系统用户方带来便利。

### 建立完善的服务流程

建立完善的服务流程，能使服务团队效率最大化，更好地为本项目提供服务。

在考核期内，需提供7×18小时技术咨询服务和远程技术支持服务，各项工作阶段性产出相应文档，所产出文档最终以电子版形式反馈给用户。

### 工作要求

#### 服务响应要求

为了保障平台正常运行，对服务响应时间要求如下：

1.每周7×18小时在线技术支持与运行维护，其他时间提供电话服务。

2.系统故障服务响应时间为30分钟，在2小时内解决问题，重大故障应在4小时内解决。若故障无法在4小时内解决的，供应商应提早和采购人主管部门进行汇报，会商解决，保证系统正常运行。

最终达到发现问题快、响应时间快、解决问题快的效果。

#### 系统运行环境检查

巡检内容包括以下内容：

1、数据库状况：检查数据库能否正常登录、数据处理效率是否正常；

2、数据库日志状况：检查数据库日志，当出现异常时及时作出处理；

3、中间件检查：检查中间件是否可用，磁盘是否达到预警值，内存是否达到预警值；

4、网络情况：检查网络是否正常。

以上巡检结果统一生成系统巡检记录。

#### 系统业务功能检查

为保证改造适配后的系统功能能够正常开展，每月1次对系统的业务功能进行全面的检查。

#### 系统数据安全维护

项目涉及的相关系统用户量大，数据多样及业务复杂，出现数据交互、数据服务器异常断电、服务器中毒等，都有可能产生数据故障，对系统造成巨大的破坏。因此保障数据安全是一项不可忽视的系统工作。

系统数据安全维护要求如下：

1.定期检查数据库服务器系统运行环境：包括CPU运行状况、内存、网络状况、硬盘使用空间、硬盘剩余空间等，及时清理数据库日志，保证硬盘空间健康；

2.定期检查系统数据库运行情况：检查数据库结构完整性，及时处理数据库故障；

3.定期对数据库进行优化：随着系统数据库运行周期的增加，响应时间会变慢，于是要定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率。

#### 系统突发事件诊断排除

中标人成立预防和处理系统突发事件工作协调小组，负责对项目作应急处理工作，对系统偶然突发事故事件提供及时的远程或现场诊断、排除、跟踪处理，并给出相应的分析报告和防范建议措施。

#### 网络安全与数据安全要求

中标人成立预防和处理系统突发事件工作协调小组，负责对项目作应急处理工作，对系统偶然突发事故事件提供及时的远程或现场诊断、排除、跟踪处理，并给出相应的分析报告和防范建议措施。

- 中标人应按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及规章制度的要求，履行网络和数据安全保护义务。

- 本项目所涉及的中标人工作人员均需签订《保密承诺书》，且中标人应对项目涉及工作人员进行背景审查，存在泄密风险的中标人工作人员不得接触项目。中标人应做好人员保密教育工作。

- 中标人应当采取技术措施和其他必要措施，确保其网络和数据安全，防止出现信息泄露、毁损、丢失等风险。在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失等情况时，应当立即采取补救措施，并将相关情况及时告知采购人。

- 中标人应合理使用操作账号，严禁中标人存在多名工作人员共用一个操作账号的情形，同时操作账号应采用高强度的密码，中标人应妥善保管密码并定期更新账号密码。

- 未经采购人允许，中标人不得对项目云资源私开端口，不得利用项目资源进行与该项目无关的工作。

- 中标人应定期进行系统运行环境的检查，包括操作系统、数据库、中间件等内容，并在检查后交付相关报告。

- 中标人应加强网络和数据安全风险监测，制定网络与数据安全应急预案，完善应急机制。一旦发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施；发生数据安全事件时，立即采取处置措施。确保第一时间监测发现，第一时间应急处置，第一时间向采购人报告。

- 中标人应及时响应、处理采购人布置的安全工作，对其负责的系统、组件、云资源等所属安全事件、隐患及时发现、阻断、排查、处置、溯源（包括但不限于攻防演练等相关活动中发现的）。

- 项目中所改造的综合办公系统等，中标人应无偿提供操作、告警等安全日志以及资产清单，并且按照规范要求与采购人审计平台实现对接，并且提供相关解析服务（如日志字典等）供采购人进行安全审计。

## 考核要求

| 服务考核指标 |
| --- |
| 编号 | 检查类别 | 检查标准 | 检查方法 | 分值 |
| 1 | 安全管理 | 按甲方要求落实安全工作部署，按要求完成安全工作内容，及时与甲方汇报进度 | 现场检查、相关记录 | 10 |
| 2 |  | 不得发生信息泄露、毁损、丢失等情况 | 现场检查、相关记录 | 15 |
| 3 | 质量管理 | 按要求按时完成巡检维护、定期保养、计划检修预防性维修等工作 | 现场检查、相关记录 | 15 |
| 4 |  | 考核期内及时对产品进行升级、维护、系统问题处理 | 现场检查、相关记录 | 15 |
| 5 | 故障管理 | 及时响应故障并按要求处理 | 现场检查、相关记录 | 20 |
| 6 |  | 根据甲方要求完成故障情况记录 | 现场检查、相关记录 | 5 |
| 7 |  | 建立完善的服务流程， | 现场检查、相关记录 | 5 |
| 8 | 纪律管理 | 服务人员按要求到岗的 | 现场检查、相关记录 | 5 |
| 9 |  | 服务态度良好，不得恶意排斥业务指导，影响影响甲方业务工作的 | 现场检查、相关记录 | 10 |
| 备注： 甲方有权根据管理工作实际，不定期对本考核内容进行修改、完善。 |

# 项目服务清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 系统信创改造适配 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 平台适配改造 | 办公自动化OA | 项 | 1 | 服务类6% |  |
| 1.2 |  | 档案管理系统 | 项 | 1 | 服务类6% |  |
| 1.3 |  | 企业门户（含内部EIP及掌上铁投APP） | 项 | 1 | 服务类6% |  |
| 1.4 |  | 企业官网 | 项 | 1 | 服务类6% |  |
| 1.5 |  | 工团管理系统 | 项 | 1 | 服务类6% |  |
| 1.6 |  | 公权力大数据监督应用平台 | 项 | 1 | 服务类6% |  |
| 1.7 | SaaS服务 | 信创云企业邮箱服务 | 年 | 1 | 服务类6% | 信创企业邮箱SaaS云平台服务，含150个用户数的license授权 |
| 2 | 信创云主机资源租赁服务 |  |  |  | 租赁：1年 |
| 2.1 | 计算、存储资源池服务 | 信创ARM架构 8C16G/50G SAS系统盘/100G SAS存储盘 | 台 | 18 | 服务类6% |  |
|  |  | 信创ARM架构 16C32G/200G SAS系统盘/300G SAS数据盘 | 台 | 2 | 服务类6% |  |
|  |  | 信创ARM架构 16C64G/100G SAS系统盘/1000G SSD数据盘 | 台 | 1 | 服务类6% |  |
|  |  | 信创ARM架构 8C16G/200G SAS系统盘/300G SSD数据盘 | 台 | 2 | 服务类6% |  |
|  |  | 信创ARM架构 24C48G/100G SAS系统盘/600G SSD数据盘 | 台 | 1 | 服务类6% |  |
|  |  | OSS对象存储 | TB | 13 | 服务类6% |  |
| 2.2 | 操作系统服务 | 国产操作系统正版授权 | 套 | 24 | 服务类6% |  |
| 2.3 | 数据库服务 | 国产云数据库正版授权，支持多应用共享实例 | 实例 | 4 | 服务类6% |  |
| 2.4 | 中间件服务 | 国产中间件正版授权，根据应用服务器实际需求选择中间件类型 | 套 | 6 | 服务类6% |  |
| 2.5 | 云安全服务 | 云主机EDR | 云主机EDR授权 | 台 | 24 | 服务类6% |  |
|  |  | 运维堡垒机 | 堡垒机资产授权 | 个 | 24 | 服务类6% |  |
|  |  | 云VPN安全接入 | 不限并发接入授权 | 项 | 1 | 服务类6% |  |
|  |  | 云下一代防火墙 | 500M吞吐量 应用层性能支持：200M、500M和1000M；支持静态路由，ECMP等价路由，支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议，支持多播路由协议，支持路由异常告警功能；提供基本的安全防御；含预警及报表服务。 | 台 | 2 | 服务类6% |  |
|  |  | 云WAF | 防护流量100Mbps、HTTP最大并发数180000CPS、HTTP最大新建数10000QPS | 台 | 1 | 服务类6% |  |
|  |  | 日志 审计 | 日志源 高性能日志收集与分析，功能包括日志采集、存储、查询、关联分析、告警、报表等。支持安全设备、操作系统、数据库、应用系统、网络设备的日志采集。 | 个 | 24 | 服务类6% |  |
|  |  | 数据库审计 | 数据库实例审计 | 个 | 4 | 服务类6% |  |
|  |  | 云主机备份 | 4个数据库实例备份 | TB | 3 | 服务类6% |  |
| 2.6 | 网络服务 | 数据中心机房专线：1000M数字电路 | 条 | 2 | 服务类6% | 主备链路 |
|  |  | 独享互联网出口带宽：100M | 条 | 1 | 服务类6% |  |
|  |  | 应用服务器实例云负载均衡 | 个 | 20 | 服务类6% |  |
| 3 | 信创终端设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 信创终端 | 台式电脑 | 台 | 16 | 货物类13% |  |
| 3.2 |  | 操作系统 | 套 | 16 | 货物类13% |  |
| 3.3 |  | 流式办公软件 | 套 | 16 | 货物类13% |  |
| 3.4 |  | OFD版式软件 | 套 | 16 | 货物类13% |  |
| 3.5 |  | 浏览器 | 套 | 16 | 货物类13% |  |
| 3.6 |  | 杀毒软件 | 套 | 16 | 货物类13% |  |
| 3.7 | 配套设备 | A4黑白数码复合机 | 台 | 1 | 货物类13% |  |
| 3.8 |  | A4彩色激光打印机 | 台 | 1 | 货物类13% |  |
| 3.9 |  | A3黑白数码复合机 | 台 | 1 | 货物类13% |  |
| 3.10 |  | 扫描仪 | 台 | 1 | 货物类13% |  |
| 3.11 | 服务端集成插件 | 服务端OFD软件 | 套 | 1 | 货物类13% | 含轻阅读/文件预览服务工具、版式文件转换服务工具，供集团档案管理系统和办公一体化OA系统调用 |
| 4 | 其他 | 项 | 1 |  |  |
| 4.1 | 系统等保测评 | 提供5次二级等保 测评服务 | 项 | 1 | 服务类6% |  |

# 第五部分   评标原则及方法

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的商务技术文件进行评审；商务技术文件评审结束后即公布商务技术文件得分情况，之后开启报价文件；对报价文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、若投标供应商投标报价超出采购预算（最高投标限价），作无效标处理。

3、询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标供应商作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出投标无效认定的，须组织相关投标供应商询问核实。未进行询问核实的，不得做出投标无效的认定，投标供应商放弃询问核实机会的除外（投标供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标供应商不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）询标内容及投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式（政采云在线发起或其他有效形式），但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标供应商作出澄清、说明，不得接受投标供应商主动提出的澄清、说明。

（5）投标供应商不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标供应商在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

四、评标办法

本次采购采用综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审，总分设定为100分，其中商务技术80分，报价20分,各投标供应商的综合得分为商务技术分+报价分。

五、评分细则

1、 商务技术分评分（满分80分）

各评标委员会成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评标委员会成员的评分合计算术平均值为该投标供应商商务技术部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商资信 | 0-5分 | （1）投标供应商具有有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证的，每提供1项认证得1分，本项最高得2分。 （2）投标供应商具有有效期内的CMMI5软件成熟度认证证书，得3分；具有CMMI4软件成熟度认证证书，得2分；具有CMMI3及以下软件成熟度认证证书，得1分。 注：须提供认证证书复制件加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 项目团队 | 0-6分 | （1）项目负责人具有项目管理类（如PMP、信息系统项目管理师）证书或信息技术（系统集成）高级工程师职称的，得2分。 （2）服务团队成员（项目负责人除外）具备系统集成项目管理工程师（国家软考）的每个得1分，最多2分；具备信息安全专业认证（CISP、CCISP或其他同类同级别）证书的每个得1分，最多2分；。 注：所有人员不得重复，须提供相关证书和社保证明（以社保部门出具的在投标单位近3个月的参保证明为准）复制件并加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 类似业绩 | 0-2分 | 投标供应商自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来具有综合办公系统类信息化项目业绩（业绩中至少包含办公自动化OA、企业门户、企业官网、档案管理系统应用平台中的1项），每提供1个得1分，本项最多得2分。 注：须提供项目合同复制件加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 实施服务方案 | 0-15分 | （1）总体技术方案：投标供应商对本项目的系统建设现状、业务需求、数据需求、安全需求等进行分析，提供总体架构设计和详细技术方案。评委专家根据投标供应商需求分析的完整性、对系统现状了解的充分性、所提供系统架构设计及详细技术方案的科学性和合理性等综合评价，酌情打分。好:12.1-15分；较好：8.1-12分；一般：4.1-8分；差:0-4分。 |
|  | 0-12分 | （2）系统研发改造实施方案：投标供应商根据综合办公系统的开发建设现状，基于国产化适配改造工作要求，提供详细的系统软件国产化改造升级实施方案和历史数据迁移方案。评委专家根据投标供应商方案的详细程度、合理性、针对性、可操作性等综合评价，酌情打分。好:9.1-12,较好6.1-9，一般3.1-6，差0-3。 |
|  | 0-5分 | （3）培训方案：投标供应商提供项目培训方案和培训计划（含人员配备、软硬件资料等），评委专家根据投标供应商所提供培训方案的完善性以及培训计划的合理性等综合评价，酌情打分。好:3.8-5分；较好:2.5-3.7分；一般:1.3-2.4分；差:0-1.2分。 |
|  | 0-8分 | （4）技术服务方案：评委专家根据投标供应商所提供售后服务方案的服务响应及时性、服务承诺可行性、售后维护计划详实性以及售后服务保障措施完整性等综合评价，酌情打分。好:6.1-8分；较好：4.1-6分；一般：2.1-4分；差：0-2分。 |
| 硬件符合性 | 0-12分 | （1）信创云资源服务方案：投标供应商所投云虚拟化平台具备由国家工业信息安全发展研究中心等权威机构出具的产品质量测试报告，得2分；获得工信部可信云五星+评级，得2分；通过可信云全部六项测试（云专网、云专线、对等连接、云组网、数据中心间VPN、多云互联），得2分；本项最高得6分。提供相应证书、证明或测试报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 （2）投标供应商所投云硬盘存储支持在甲方主动删除数据或用户服务期满后需要销毁数据的，将自动清除对应物理服务器上磁盘和内存数据，使得数据无法恢复，提供可信云官网截图并加盖投标人公章（截图需体现产品名称和指标内容），得2分；数据存储持久性≥99.9999999%，业务可用性≥99.975%，提供可信云官网截图并加盖投标人公章（截图需体现产品名称和指标内容），得2分；数据可销毁性支持“数据销毁：高级清零”和“硬盘报废：消磁处理”，提供可信云官网截图并加盖投标人公章（截图需体现产品名称和指标内容），得2分；本项最高得6分。 |
|  | 0-8分 | 信创终端设备供货方案：评委专家根据投标供应商所投信创终端设备及软件产品的整体技术性能、核心参数配置、后期使用成本、运行维护因素等综合评价，酌情打分。（0-8分） |
| 服务机构设置情况 | 0-2分 | 投标供应商符合下列要求之一的，得 2分： （1） 在温州具有固定的办公场所及人员。要求提供办公场所购买或租赁的相关证明材料复制件以及人员配备名单，加盖投标供应商公章； （2）承诺合同签订后一个月内即在温州设立服务机构。要求提供相应承诺（格式自拟）加盖投标供应商公章。 |
| 合理化建议 | 0-5分 | 如有针对本项目提出具体合理化、可落地的优化建议，综合打分。好:3.8-5分；较好:2.5-3.7分；一般:1.3-2.4分；差:0-1.2分。 |

注：①如果上述某项评分细则在技术标中没有描述或不符合评分要求或严重离题，则此项可按零分处理。

②电子投标文件中提供的证明材料（如证书、截图等）复制件应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。

2、报价评分（满分 20分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时，其报价得分为满分20 分；

2）其他投标供应商的报价得分按以下公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×20分。

3）如投标供应商投标报价超过采购预算（最高投标限价）的，作无效标处理。

4）所有投标供应商投标报价均超采购预算（最高投标限价）的，重新组织采购。

3、有效投标供应商的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效投标供应商的综合得分高到低进行排序，综合得分前两名投标供应商依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高进行排序；综合得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定排序。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。若出现中标候选人放弃中标；或者因不可抗力提出不能签定合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标（成交）供应商，或重新组织采购。

七、确定中标（成交）供应商

评标结束后，采购人将在指定媒介上公示中标结果。公示期结束后向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

# Text boxes

4  ＼『