温州市瓯海区万科世纪之光S1线增设直立式声屏障工程材料

询比采购文件

采  购  人：温州市轨道交通资产经营管理有限公司（盖单位章）

采购代理机构：温州市华越招标代理有限公司（盖单位章）

日期：2024年4月

温州市瓯海区万科世纪之光S1线增设直立式声屏障工程材料

询比采购时间安排表

| 投标报名及询比采购文件下载开始时间 | 2024年4月15日8时30分 |
| --- | --- |
| 投标报名及询比采购文件下载截止时间 | 同响应文件递交截止时间 |
| 供应商提出澄清询比采购文件截止时间 | 2024年4月18日17时00分 |
| 采购人发出询比采购文件澄清时间 | 2024年4月19日17时00分 |
| 响应保证金截止时间 | 2024年4月22日17时00分前 |
| 响应截止时间（响应文件递交截止时间） | 2024年4月23日14时00分 |

目 录

第一章 询比采购公告（适用于公告邀请）	4

第二章 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

1. 总则	10

2. 询比采购文件	12

3. 响应文件	12

4. 投标	14

5. 开标	15

6. 评标	15

7. 合同授予	16

8. 重新采购和不再采购	16

9. 纪律和监督	17

10. 需要补充的其他内容	17

第三章 评标办法	21

评标办法前附表	21

1.评标方法	25

2. 评审标准	25

3. 评标程序	25

第四章 合同条款及格式	28

第五章  招标工程量清单	38

第六章  图  纸	39

第七章  技术标准和要求	40

第八章  响应文件格式	54

# 第一章 采购公告（适用于公告邀请）

温州市瓯海区万科世纪之光S1线增设直立式声屏障工程材料询比采购公告

1. 采购条件

本采购项目已具备采购条件，现对温州市瓯海区万科世纪之光S1线增设直立式声屏障工程材料进行询比采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1建设地点：温州市域铁路S1线万科世纪之光处；

2.2招标范围：本项目温州市域铁路S1线万科世纪之光处（桩号DK2+296至DK2+700右侧264m）区段直立式声屏障；具体以施工图为准。

2.3供货期：30日历天。（接到甲方通知后30日历天内）

2.4工程质量标准：合格。

3. 供应商资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

3.5参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

3.6法律、行政法规规定的其他条件：

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.8本项目的特定资格要求： 供应商自2019年1月1日至今，至少完成过1项国内市域铁路或轨道交通类声屏障施工（含材料）或供货业绩。

3.9本次采购不接受联合体投标。

3.10其他要求：

（1）在近三年内供应商或其法定代表人、拟派的项目经理在建设工程领域无行贿犯罪行为（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（2）供应商法定代表人在投标截止时间前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（具体以开标当天失信被执行人查询网站为http://zxgk.court.gov.cn/shixin查询为准），若投标人在投标截止时间前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书。

4. 询比采购文件的获取

4.1本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，请在响应截止时间前，在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）上自行下载。

4.2本项目采购文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）上发布信息，向所有供应商公布。请各供应商关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑供应商未查看的，供应商自行承担其后果。

5. 响应文件的递交

5.1.报名时间及采购文件发售时间：自本公告公布日起至截标之前，报名单位准备好资料均可报名（上午：8：30-11：30 下午：14：30-16：30 双休日及法定节假日除外）。

5.2.投标文件递交截止时间：2024年04月23日14:00(北京时间)。

5.3.投标文件递交地址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号温州市轨道交通控制中心1楼开标室。

5.4.报名方式、购买标书及注意事项：

有意参加投标者请提交”营业执照复印件”报名，时间：2024年04月15日至投标截止时间前（上午08∶30至11∶30，下午14∶30至17∶30），节假日除外，其它时间请联系招标代理机构，报名地址：温州市华越招标代理有限公司（温州市鹿城区划龙桥路398号奥乐大楼二楼西首1号）。投标人也可以将报名资料（营业执照扫描件）发到568809994@qq.com邮箱里。招标文件每套售价为人民币300元（售后不退）。

5.5.报名购买采购文件时须提交的资料

（1）投标人单位介绍信或法定代表人授权书；

（2）投标人有效的营业执照（复印件加盖单位公章）。

6. 发布公告的媒介

本次采购公告在  温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）上发布。

- 联系方式

| 采购人： | 温州市轨道交通资产经营管理有限公司 | 采购代理机构： | 温州市华越招标代理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 温州市温州大道2305号轨道交通控制中心 | 地址： | 温州市鹿城区划龙桥路398号奥乐大楼二楼西首1号 |
| 联系人： | 潘工 | 联系人： | 张工/王工 |
| 电话： | 0577-89727912 | 电话： | 13676418638/15258417774 |

2024年4月15日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：温州市轨道交通资产经营管理有限公司 地址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号温州市轨道交通控制中心 联系人：潘工 电话：0577-89727979 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：温州市华越招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区划龙桥路398号奥乐大楼二楼西首1号 联系人：张工/王工 电话：13676418638/15258417774 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见询比采购公告 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见询比采购公告 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见询比采购公告，具体详见发包人要求。 |
| 1.3.2 | 供货期 | 30日历天。（接到甲方通知后30日历天内） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4 | 供应商资格要求 | 见询比采购公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行前往。 |
| 1.10.3 | 询比采购文件澄清发出的时间 | 见时间安排表 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成询比采购文件的其他材料 | 时间安排表等 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清询比采购文件 | 供应商提出问题的截止时间：见询比采购时间安排表。 供应商将word电子版文件发送到邮箱568809994@qq.com，并通知代理公司。 |
| 2.2.2 | 响应截止时间及询比采购文件澄清时间 | 见时间安排表 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到询比采购文件澄清 | 本项目采购文件的澄清、修改、补充等内容在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）上发布信息向所有供应商公告，供应商应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。 请各供应商关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑供应商未查看的，供应商自行承担其后果。 |
| 2.3.1 | 询比采购文件的修改 时间 | 同本章前附表第2.2.2项 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到询比采购文件修改的方式 | 同本章前附表第2.2.3项 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他 材料 | 无 |
| 3.1.1.2 | 技术标编制要求 | 要求（详见第三章评标办法） |
| 3.1.1.3 | 资信标编制要求 | 要求（详见第三章评标办法） |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 90个日历天 |
| 3.4 | 响应保证金 | 响应保证金的形式：银行转账或保函（银行或保险） 响应保证金的金额：11000元整 响应保证金账户：温州市华越招标代理有限公司 账 号：1203211009200270086 开 户 行：中国工商银行股份有限公司温州城东支行 注：投标人在递交投标文件时必须提供转账凭证或保函凭证，否则拒收投标文件。中标候选人的投标保证金，在中标单位签订合同并交纳履约保证金后退还，未中标单位的投标保证金在开标结束后5日内退还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份 要求 | 不要求提供 |
| 3.5.4 | 正在施工和新承接的项目要求 | 不要求提供 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 不要求提供 |
| 3.5.12 | 资格审查其他材料 | 本采购文件要求的资质（资格）、证书等材料（复制件），并加盖供应商公章。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）采购文件格式要求写明的相应地方应加盖公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）及单位法定代表人或者授权委托人签字或盖章。 （2）如为联合体投标的除联合体协议书外，可由联合体牵头人进行签字或盖章； （3）授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。如为联合体投标的可由联合体牵头人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 1、技术资信文件4份（其中壹份正本、叁份副本） 2、报价文件4份（其中壹份正本、叁份副本） 3、电子文件1份（U盘） 4、原件（如有） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 根据本章第3.1.1项规定的响应文件组成内容，按以下要求装订： 分册装订，共分 3 册，分别为： A、资信标：包括投标人须知正文3.1.1.3的内容； B、技术标：包括投标人须知正文3.1.1.2的内容； C、商务标：包括投标人须知正文3.1.1.1的内容； 每册应编制带页码的目录，且从目录开始逐页标注连续页码，并采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 响应文件、光盘、样品等材料的包装和标记 | （1）本项目（不要求提供样品） （2）纸质响应文件、备份电子响应文件妥为密封，相应地方加盖供应商公章。 （3）纸质响应文件、备份电子响应文件封套上写明 采购人名称： 项目名称： 供应商名称： 供应商地址： 联系人： 联系电话： 在2024年 月 日 前不得开启。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： （项目名称） 响应文件 在响应截止时间前不得开启 |
| 4.2.1 | 响应截止时间 | 见采购时间安排表 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号温州市轨道交通控制中心1楼开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否，资料、证书原件除外 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年4月23日14时00分 开标地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号温州市轨道交通控制中心1楼开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 开启资格文件和技术标文件(技术标评审(公布技术标得分情况(开启报价文件(报价文件评审（含报价文件符合性审查）(资格文件审查(符合性审查(提交评审报告。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：3人及3人以上单数 评标专家确定方式：按温州市铁投集团相关规定组建 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1名 |
| 7.2 | 中标通知 | 公示媒介：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站中标公示栏（网址https：//www.wzmtr.com/Col/Col110/Index.aspx） 公示期限：3个日历天 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 要求，履约保证金的形式：银行转账或银行保函形式 履约保证金的金额：合同价的 2 % 成交供应商在接到成交通知书后30天内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性，在项目完工后无息退还。 |
| 9.5 | 投诉 | 投诉受理部门： （温州市轨道交通资产经营管理有限公司纪检监察小组） 电话： 0577-89727908 |
| 10.需要补充的其他内容 |
| 10.2 | 工程造价 | 本工程招标控制价914760元。 |
|  |  | （2）创文明标化目标： 无要求。 |
|  |  | （3）总承包服务费：无 |
|  |  | （4）计税方式采用一般计税方法 |
| 10.10 | 招标代理服务费金额及支付 | 采购代理服务费金额为6000元，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。 |
| 10.12 | 采购人补充的其他内容 |  |
| 注： 1、本采购文件中涉及到相关的响应截止时间及采购人澄清时间、供应商要求澄清采购文件的截止时间等时间详见时间安排表。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《温州市铁投集团招标管理办法》的规定，本项目已具备采购条件，现对该项目进行询比采购。

1.1.2 本询比采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本询比采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

资金已落实。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见供应商须知前附表，投标工期不得超过计划工期。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求（适用于直接邀请）

供应商应具备询比采购邀请书中载明的施工资质（资格）条件、能力。

1.4 供应商资格要求（适用于公告邀请）

1.4.1供应商应具备承担本项目施工的资质（资格）条件、能力。

（1）资质（资格）条件：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）项目经理资格：见供应商须知前附表；

（6）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质（资格）等级较低的单位确定资质（资格）等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 供应商（供应商是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与询比采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 分包

供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质（资格）要求等限制性条件。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告（或询比采购邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以规定的形式，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清、修改可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将在供应商须知前附表规定的响应截止时间3天前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果可能影响响应文件编制的澄清发出的时间距响应截止时间不足3天，相应延长响应截止时间。

2.2.3 供应商确认收到采购文件澄清和修改内容的方式和时间：见供应商须知前附表。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）开标一览表及投标报价明细表

（5）资格审查资料，具体内容见本章第3.5款；

（6）拟分包项目情况表；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

3.1.1.2技术标：编制内容及编制要求见供应商须知前附表。

3.1.1.3资信标：编制内容及编制要求见供应商须知前附表，如规定不要求的则不需提供。

3.1.2 本章第3.1.1.1（3）目所指的响应保证金若为银行转账方式，则由供应商的基本账户转出。

3.1.3 本章第3.1.1.1（6）目所指的项目拟分包情况表指供应商拟分包的专业工程。

3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在响应截止时间前修改响应函中的投标总价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标控制价：见评标办法前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4响应保证金

3.4.1供应商应按采购文件要求提交响应保证金，响应保证金采取供应商直接向供应商须知前附表指定的账户提交响应保证金的方式（如为联合体投标的应由联合体牵头人提交）。

响应保证金可以从投标供应商银行基本帐户汇出，也可通过投标供应商分支机构或第三者帐户转入（需备注单位名称），且响应保证金的金额须符合供应商须知前附表的规定，否则应当否决其投标。

3.4.2采购人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的供应商退还响应保证金。

3.4.3响应截止时间前供应商撤回响应文件的，响应保证金可以先行退还。中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，响应保证金不予退还。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”，并附企业营业执照、企业资质（资格）证书复制件；

3.5.2 “近年财务状况表”，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见供应商须知前附表；

3.5.3 “近年完成的类似项目业绩情况表”，应附业绩证明材料，按本章第1.4.1项及10.3款要求提供，具体年份要求见供应商须知前附表；特定资格要求： 供应商自2019年1月1日至今，至少完成过1项国内市域铁路或轨道交通类声屏障施工（含材料）或供货业绩。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号，具体年份要求见供应商须知前附表；

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见供应商须知前附表；

3.5.6 项目管理机构一览表，附项目经理的证书；（不要求）

项目经理要求为注册建造师的，应提供注册建造师证书证书扫描件（注：一级注册建造师纸质证书无效），如有延续注册信息的，应提供延续注册信息，且在有效期内；并提供项目经理三类人员B类证书复印件；

项目经理要求为职称的，则提供相应专业的职称证书扫描件。3.5.7供应商须知前附表规定接受联合体投标的，则供应商如为联合体的必须提供联合体共同投标协议书，联合体协议书内容必须符合要求；本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况；

3.5.8 企业《安全生产许可证》证书复印件；

3.5.9企业主要负责人的“三类人员”A类证书，按本章第10.6款要求提供；

3.5.10企业分管安全生产副经理的任职文件复印件；

3.5.11承诺书；

3.5.12供应商须知前附表规定的资格审查其他材料，见供应商须知前附表。

注：建设行政主管部门已启用电子证书且供应商已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。

3.6 备选投标方案

供应商不得递交备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对采购文件有关工期、响应文件有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 响应文件份数的具体要求见供应商须知前附表。

4. 投标

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件、光盘、样品等材料的包装和标记，见供应商须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的方式：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还，但资格审查资料原件除外。

4.2.4 采购人收到响应文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的响应截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的方式公开开标，参加开标会议的要求见采购公告和供应商须知前附表。

5.2 开标程序

见供应商须知前附表。

5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标环节按数字采购平台《供应商操作手册》规定通过电话联系代理，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评审小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评审小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3个日历天，公示媒介详见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评审小组直接确定中标人外，采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人，评审小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人应重新采购。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还响应保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和不再采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）响应截止时间止，供应商少于3个的；

（2）评审小组将认定为否决投标的排除后，有效投标少于3个，且投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

8.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，经采购人集体会议决策后可直接委托。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商或者其他利害关系人认为询比采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向供应商须知前附表规定的投诉受理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商就有关事项投诉的，应当先向采购人的实施部室（单位）提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成采购文件组成部分的“合同条款及格式”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，“招标人”和“ 投标人”，在询比采购阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于询比采购阶段的规定，按采购公告（询比采购邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式、技术标准和要求的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.2工程造价

（1）本项目的招标控制价见供应商须知前附表。

（2）创文明施工标准化工地要求

①创文明标化工地要求见供应商须知前附表。

（3）总承包服务费：严格执行施工总承包制度，施工总承包范围内的各专业工程包括智能化、空调、钢结构、装修等纳入总承包管理范围，如需另行采购的总承包单位必须配合建设单位共同组织采购并办理相关手续。

（4）本项目的计税方式见供应商须知前附表。

10.3业绩证明材料提供的要求（以第三章评标办法为准）

（1）企业业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料涉及证书、资料应在响应文件中附扫描件（复制件），并加盖供应商公章。

（2）项目经理业绩证明材料应同时提供：①能证明项目经理业绩的中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：能证明项目经理业绩的工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料涉及证书、资料应在响应文件中附扫描件（复制件），并加盖供应商公章。

（3）业绩证明时间以竣工证明材料为准。

（4）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。

如为专业工程则上述第（1）（2）（3）点中的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

10.4供应商信誉要求

供应商发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人。供应商不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响采购公正性的，其投标无效。

10.5项目经理要求

详见供应商须知前附表。

10.6企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求（适用于未进行资格预审的）

（1）供应商应提供企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。

（2）A类证书中的企业法定代表人（法定代表人如有变更的，须提供变更证明材料）应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

（3）企业主要负责人的“A类证书”提供纸质证书复印件的，应能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询证实。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询证实的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为无法证实。若供应商既提供原件又能在网站上查询到的则以原件为准。

10.7投标报名要求

见询比采购公告（询比采购邀请书）。

10.8供应商不得存在的其他情形

（1）供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中标人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

（6）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（计算机硬盘序列号、IP地址、MAC地址、计价加密器号等一致）；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的响应文件相互混装；

（11）不同供应商的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（13）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评审小组成员等信息；

（14）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

（15）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（16）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

（17）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为；

（18）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质（资格）证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（19）供应商有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.9采购、评标、中标无效

询比采购活动违反相关法律法规的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，采购、投标、中标无效，应当依法重新采购或者评标。

10.10招标代理服务费金额及支付

应根据采购人委托代理协议约定的金额由中标供应商支付。

10.11电子响应标文件制作及纸质响应文件打印说明和相关规定（适用于电子辅助招投标）：见供应商须知前附表

10.12采购人补充的其他内容

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 在供应商或其响应文件的形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评审小组认定供应商的响应文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。 |
| 2.1.1 形式 评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质（资格）证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.7.3项规定 |
|  | 响应文件格式 | 响应函应符合第八章“响应文件格式”的规定 |
|  | 联合体供应商（如允许） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理： 1、供应商递交两份或多份内容不同的响应文件； 2、在一份响应文件中对同一采购项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）； 3、响应文件中响应函上的报价与投标总价上的报价不一致； 4、商务标中未提供响应函或提供的响应函无有效投标报价。 |
|  | 投标报名 | 符合第二章“供应商须知”第10.7款规定 |
| 2.1.2 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 资质（资格） | 具备有效的资质（资格）证书，并符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定。 |
|  | “三类人员”A类证书审查 | 符合第二章“供应商须知”第10.6款规定 |
|  | 财务状况（如要求） | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  | 类似项目业绩（如要求） | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  | 联合体供应商（如有） | 符合第二章“供应商须知”第1.4.2项规定 |
|  | 其他要求 | 1、符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定； 2、符合第二章“供应商须知”第3.1.1.2项关于技术标编制要求； 3、按第二章“供应商须须知”第3.5.11项和第3.5.12项要求提供； 4、不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形； 5、供应商提供的所有证书必须在有效期内。 |
| 2.1.3 响应性 评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  | 工期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定，以响应函上的工期为准。 |
|  | 工程质量 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  | 响应文件有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4款规定和3.1.2项规定 |
|  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  | 投标总价 | 投标总价不得超过采购人设定的招标控制价。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 1、技术标：60分； 2、资信标：/分； 3、商务标：40分； 4、其他评分因素：/分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算方法：1、出现以下情况时,该投标报价不进入基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）①投标人的投标报价高于招标控制价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写不一致除外）； 2、各投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价；评标基准价保留至元，元后四舍五入。 招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.2款 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。 F保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 2.2.4 （1） | 技术标评分标准 | （计入总分（技术标得分计入综合得分） 1、供应商的得分为评审小组各成员打分汇总后的算术平均值。（计算分值精确到小数点后一位，第二位四舍五入） 2、技术标评分细则 档次 评分 内容 评分标准 分值 优 良 一般 企业综合实力 企业认证证书 6 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得2分，最高得6分。（注：以上证书须由通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发，提供证书复印件并加盖公章） 投标产品情况 评标委员会根据投标人提供的针对吸声板、通透隔声板、弹簧卡件、橡胶垫的产品描述及相关证明资料的先进性、稳定性情况进行综合评分。 22 22-16 16-9 9-0 生产厂家 评标委员会根据声屏障主要材料由投标供应商自己生产制造的进行横向比较、综合评分。 8 8-6 6-4 4-0 供货周期 投标供应商根据自己生产能力，对本项目的供货时间长短进行横向比较、综合评分。（注：需提供承诺书） 10 10-8 8-4 4-0 售后服务 评标委员会根据投标人针对本项目提供的售后服务方案、响应时间、售后服务点位置（以营业执照注册位置为准）等情况进行横向比较、综合评分。 8 8-6 6-4 4-0 质保期 6 2年不得分，在2年基础上，每增加1年加2分，本项得分满分6分.（注：以上需提供承诺书，否则不得分） |
| 2.2.4 （2） | 资信标评分标准 | 不要求 |
| 2.2.4 （3） 商务标评分标准 | 投标报价得分计算 | 计算公式 1、如果供应商的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1； 2、如果供应商的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2； 其中：E1=1，E2=0.5，E=40。 报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。 注：E值是投标报价所占的权重分值，下同；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 |
| 2.2.4 （4） | 其他评分因素评分标准 | 不要求 |
| 3.1 | 评标程序 | 分三个阶段：第一阶段进行技术标评审；第二阶段商务标评审；第三阶段对进入评标区间的投标人进行形式评审、响应性评审和资格评审。 |
| 评标区间（3.2） | 最高投标限价的计算 方法 | / |
|  | 成本警戒值（M）计算方法 | 不要求 |
|  | 入围方式 | 按综合得分由高到低排名，选取前3名入围评标区间。 |
| 3.6.2 | 供应商得分 | 投标人得分=技术标得分+商务标得分 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者；如商务标未开启的情况，直接抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

2. 评审标准

2.1评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括商务标详细评审阶段中和资格评审中作否决其投标处理等因素）的影响而改变。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1评标程序见评标办法前附表。

3.2评标区间

3.2.1最高投标限价：见评标办法前附表。

成本警戒值：见评标办法前附表。

最高投标限价、成本警戒值按上述方法确定后，除计算错误外，不再受其他任何因素（包括投标书评审阶段中作否决投标处理的或控制价编制出现重大失误或对投标报价错误进行修正等因素）的影响而改变。

3.3.2评标区间（入围方式）的确定：见评标办法前附表。若在评审过程中有被否决投标的，可以按排序先后依次递补。

3.3商务标评审

3.3.1因供应商原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评审小组应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

3.3.2凡采购文件要求或工程造价组成应计算的费用而供应商未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效供应商中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。

3.3.3商务标中出现以下情况时，由供应商的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果供应商拒绝签字，则按否决投标处理。

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误除外；

（3）合计累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合计累计金额为准；

（4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.4供应商文件审查

评审小组根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评审小组认定供应商的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的，评审小组应当否决其投标。

3.4.1供应商有符合第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的，评审小组应当否决其投标。

3.4.2供应商有符合第二章“供应商须知”第10.8款规定的任何一种情形的，评审小组应当否决其投标。

3.5响应文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.5.3评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.5.4供应商不按评审小组要求澄清、说明或补正的，评审小组可否决其投标。

3.6评标结果

3.6.1评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D；

3.6.2供应商得分见评标办法前附表。

3.6.3除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.4评审小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

合同编号：

温州市瓯海区万科世纪之光S1线增设直立式声屏障工程材料

工程材料采购合同

甲方（买方）：温州市轨道交通资产经营管理有限公司

乙方（卖方）：

甲方与乙方经双方平等协商，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，签订本合同。

# 一、工程概况

（一）工程名称：           ；

（二）工程地点：浙江省温州市。

# 二、供货范围及质量目标

（一）供货范围：          。

# （二）质量目标：合格。

三、合同工期：工期   个日历天。计划开工日期      年  月  日，计划竣工日期     年  月  日，具体以开竣工报告为准。

# 四、合同价款及支付方式

（一）本合同总价包干，合同价为含税价：人民币      （小写：￥    ）。其中，不含税价：人民币       （小写：￥     ）；税费：人民币    （小写：￥    ）。已包含完成本合同的所有费用。

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税综合单价 | 不含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔声屏障（直立式声屏障） | 详见“技术标准和要求”第七节 | m2 |  |  | 元 | 单价包干 |
| 2 | 防雷接地 | 详见“技术标准和要求”第七节 | 项 | 1 | / | / | 含 |
| （不含税）总价小写 |  | —— |
| （含税）总价小写 |  | —— |
| （含税）总价大写 |  | —— |

（二）合同支付方式

支付原则：由甲方按以下节点支付给乙方，每次付款前，乙方向甲方提供等额的增值税专用发票。

第一次支付：     年  月  日前，支付合同总价的40%。

第二次支付：工程竣工验收后支付至合同总价的98.5%，余款待质量保修期（自通过验收之日起算两年）结束后支付。

如需要增加支付节点，由乙方、甲方双方另行协商。

# 五、双方权责

（一）甲方

1、全面履行本合同约定的各项义务，任何未按合同的约定履行行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

2、根据合同约定按时支付合同款。

3、有权监督和指导乙方的材料供应实施。

4、参与工程的竣工验收等工作。

5、对乙方书面提出的并要求作出决定的一切事宜及时给予书面答复。

（二）乙方

1、有权拒绝甲方提出的本合同约定之外或违反国家相关法律、法规、政策的要求。

2、在本合同履行过程中，应遵守国家有关法律、法规及行政监管部门的监督管理，协助办理与本工程有关的各种审批手续。

3、应确保本工程在合同约定工期内完工。

4、在乙方承诺的材料质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责，标的物无论是由于材质还是工艺等出现质量问题的，乙方均应根据要求负责包修、包退、包换，同时甲方有权自行或委托第三方进行维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6、乙方须充分考虑因本项目工期要求而需要连续抢工，增加投入的人力、机械及周转材料等的风险。

7、乙方须遵守甲方制订的质量安全文明施工管理规定在内的各项制度文件。

上述（包括但不限于）各条款涉及的各类费用均已包括在合同价内，甲方不向乙方另行支付。且如果因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由乙方承担相应的责任及费用。

六、违约责任

1、因甲方原因，工程未在计划开工日开工的，相应工期予以顺延，费用不作赔偿或补偿。

2、因乙方原因导致工程未按期完成的，每延期一天，须向甲方支付1000元违约金，如延期超过30天的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同金额30%的违约金，并赔偿甲方的全部损失。

3、工程质量验收出现不合格时，属供货出现的问题，乙方承担返工返修的费用，通过返修处理仍然不能满足结构安全或使用功能要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程严禁验收，乙方承担全部责任，且甲方有权解除合同，乙方应支付合同金额30%的违约金，并赔偿甲方的全部损失。

4、由于甲方的原因致使本工程发生延误、暂停或终止，乙方应将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，甲方应采取相应的措施。由于甲方未采取相应措施，乙方可暂停执行全部或部分工作任务，直至提出解除合同，并由甲方承担违约责任。

5、当乙方无正当理由未履行全部或部分义务时，甲方可解除合同，乙方应支付合同金额10%的违约金，并赔偿甲方的全部损失。

6、因不可抗力导致合同不能履行或者部分不能履行，甲方与乙方协商解决。

七、争议的解决方式

合同执行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的，双方同意提交温州仲裁委员会申请仲裁。

八、其他

（一）本合同自双方签字盖章后生效，至本工程竣工验收合格，办理完成项目移交手续后，本协议即终止。

（二）本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执肆份。

# （三）未尽事宜，双方另行协商解决或签订补充协议。

# 附件：技术标准和要求

（以下无正文）

甲方：                          乙方：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人：                    或委托代理人：

地址：                            地址：

邮编：                            邮编：

电话：                            电话：

签订日期：   年   月  日

订立地点：浙江温州。

附件一：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承担的本项目施工图范围内的所有工程内容均为保修内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

防水工程为5年；合同范围内的其他所有永久工程为工程的设计使用年限。

工程竣工验收合格，且由监理人出具经发包人签认的工程接收证书后工程进入保修期。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，由监理人出具经发包人签认的工程接收证书起算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前，提前验收的单位工程若未投入正常使用的，其缺陷责任期亦按全部工程颁发工程接收证书之日开始起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，且承包人不得以此拒绝承担后续的保修义务。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质（资格）等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由承包人先行支付，承包人向造成质量缺陷的责任方追偿。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：按国家规定的工程保修条例执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                          承包人（盖章）：

地  址：                                  地  址：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

年    月    日

附件二：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格为止。

第七条 本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

年  月  日                                   年  月  日

#### 附件三：履约保函格式

履约保函

保函编号：

温州市轨道交通资产经营管理有限公司：

鉴于温州市轨道交通资产经营管理有限公司（以下简称“发包人”）接受承包人名称（以下称“承包人”）于    年    月    日参加                        的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的、经认可银行开具的保函，作为承包人能完全履行本合同责任的担保。

本行同意为承包人出具保函，本行在此代表承包人向你方承担支付人民币大写     元（¥        ）的责任，承包人在履行合同中，由于非不可抗力的一切原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予以支付，不挑剔、不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。

本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同条款或合同发生变化或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函有效期自出具之日起至发包人颁发竣工验收证书之日止。

本保函以及与本保函有关的一切争议，由各方协商解决；协商不成的，提交温州仲裁委员会仲裁。

谨启

出具保函银行名称

签字人姓名和职务（印刷字体）

签 字 人 签 名

公         章

日         期

# 第五章  招标工程量清单（不要求）

1.招标工程量清单说明

1.1本招标工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本招标工程量清单应与招标文件中的比选人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：见工程量清单。

1.5除本招标文件有特别约定外均按现行计价依据规定执行。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、招标工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2已标价工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3已标价工程量清单中比选人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在已标价工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：见工程量清单。

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：见工程量清单。

# 第六章  图  纸

1、施工图（另附）

# 第七章  技术标准和要求

附件：技术标准和要求（如本章节所描述的技术标准和要求与设计图纸存在冲突，以设计图纸的要求为准）

第1节总则

1.各节的标题及名词术语

1)本需求书为使用方便起见划分为若干章节，阅读使用时应将本需求书视作一个整体，各章节的标题仅起提示作用，不是本需求书的一部分内容，也不应作为解释本需求书的考虑因素。

2)监理工程师一词是指包括监理工程师代表在内的被授权的各级监理人员的总称。

2.需求书、合同条件的一致性

1)本需求书与合同条款的规定和要求是一致的，应相互对照阅读和使用。本需求书中未提到的任何细节，或在涉及到本需求书中任何条款的叙述中没有特定规定的，都应被认为指的是采用我国地铁或铁路中的习惯作法或国家颁布的有关规范、标准。

2)本需求书在执行中，某些条文如有不明确之处，其解释权应属于甲方，但须符合合同条件中的相应规定。

第2节工程实施的技术标准和规范

一般规定：

1.除本需求书另有规定外，所有材料的质量均应符合国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本需求书不一致时以要求高的为准。

2.在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，监理工程师认为有必要采用时，在报经甲方和设计院批准后，应向乙方发出变更指令。

3.本工程达到相同质量或更高的质量时，乙方可提出申请报经监理工程师、设计院、甲方审批后采用，但这种批准不免除乙方根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明，并在期望监理工程师批准的日期前至少28个工作日提交。获批之前乙方仍应执行原采用的标准或规范。

第3节主要工程内容

1.供货范围

温州市     材料供应。具体范围见下表：

| 起始里程 | 位置 | 措施 | 声屏障安装 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- |

对声屏障供货的基本要求如下：

在合同执行过程中，甲方保留根据实际工程需要对声屏障供货数量等进行调整的权利。工程量按实际供货数量计算。甲方如有调整，应在预定加工生产前1个月通知乙方。

2.供货数量

（1）声屏障的数量、规格、型号、参数：详见第七节。

（2）随着工程施工设计的不断深入，甲方有权保留对合同工程量进行修改的权利。

3.备品备件及相关要求

声屏障各部件无易损部件，故不需要备品备件。

第4节技术要求

1．概述

1.1本用户需求书主要包含高架段声屏障工程的技术要求内容。声屏障工程一般位于高架线，含桥梁声屏障。

1.2适用范围

（1）技术条件的适用范围仅限于温州S1线声屏障工程项目的运行条件和技术条件。本项目范围为声屏障工程的供货、运输、装卸、验收、质保服务等全过程。

（2）本技术条件提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本条件和标准的优质产品。

（3）如果乙方没有以书面形式对本技术条件和条文提出异议，那么可以认为乙方提供的产品完全满足技术条件的要求。

（4）产品应满足本技术要求书及国家和地方规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规范书中没有规定，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给甲方，以征得甲方的认可。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术要求书的要求时，此标准或规范才能为甲方所接受,同时必须满足最新版本标准或规范的要求。

1.3规范和标准

（1）本需求书中甲方主要采用的规范及标准包含详见第7节。

（2）当两个标准有不一致时，按最高标准执行，所有标准和规范的版本采用合同生效日起的最新版本。

（3）乙方所推荐的产品或材料性能应不低于本文件的要求，否则将不被甲方接受。

2.技术要求

2.1本声屏障工程含桥梁声屏障，声屏障为直立式。乙方根据技术文件要求和现场勘查情况，结合温州地区自然气候条件，需提供满足现场安装条件、环境条件和仓储条件的总体技术保障。

2.2产品技术要求及性能：详见第7节。

2.3声屏障整体结构要求

（1）声屏障上部钢结构应尽量采用组装式结构，以避免施工时采用强力或工具顶压造成声屏障吸隔声材料变形。同时声屏障板材的制作工艺应满足设计强度要求，焊接应符合相关标准要求。

（2）声屏障的金属单元板和通透隔声板使用寿命：不小于 25年，降噪值无明显衰减，寿命期内隔声量应满足使用要求。

（3）声屏障工程的乙方应提供维护、检修等详细说明书。

（4）声屏障的结构安全及维护

a、声屏障采用的全部材料，必须符合国家或行业标准规定的牌号、规格、品种。

b、全部标准件、外购件、外协件应有产品检验证明或者产品合格证。

c、材料性能应满足声屏障使用安全及寿命要求。

d、施工完毕后钢结构应有足够的刚性和强度，长期运行不应出现松动和变形。

e、金属单元板、通透隔声板与钢结构之间应采用可拆卸和可重新装配的紧固件装配方式。

f、金属单元板和通透隔声板现场组装时，应工艺简单、组装快捷。

（5）声屏障的外观品质

a、金属单元板和通透隔声板外观平整，配合尺寸精确，接口尺寸、基础尺寸应满足安装要求。

b、金属件或非金属件要求平整清洁、无锈痕污物、无切割毛口、无凹坑、划伤、损伤、交错、缺角等明显缺陷。

c、全部焊缝不允许残留焊渣或者溶剂，在 1m长度内焊接宽度偏差不大于3mm；焊接高度偏差不大于2mm；铆接或者其他原因堵塞孔板穿孔率不大于2%；护面材料穿孔部分不得有油污、尘土、油漆或者其他杂质；

（6）声屏障工程防雷接地

声屏障整体结构施工须电气贯通，桥梁段原则上在每个桥墩处接入桥梁综合接地系统，相关接地要求满足规范要求。

第5节 产品及服务

1.供货范围

1.1供货要求

乙方提供的所有产品必须符合本技术标准和要求。

1.2供货范围

详见声屏障工程数量表，主要包括：金属单元板、通透隔声板、三元乙丙橡胶、H型钢钢立柱、其他钢构件及安装辅助构件。

1.3供货清单

声屏障的供货清单由于存在规划、设计、工期等不确定因素，可能会导致供货清单中声屏障的品种、数量、型号、规格等方面变化。

2.检测及质量保证

2.1材料应通过抽样送检、出厂检验、工厂验收及现场试验，针对成品，需进行现场抽样送第三方检测，检测项目为技术规格书上除抗疲劳以外的所有项目，抽检的频次为每10000m2抽样一次，不足10000m2也按一次计。且对抽样产品的原材料，面板和背板铝合金材质的厚度、物理、化学性能进行检测。具体按TB10428-2012<<铁路声屏障施工质量验收标准>>执行。本用户需求书中未提及的检测项目及内容按照相关的规范、标准执行。

2.2在安装前，乙方应对声屏障的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为声屏障质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.3甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.4 如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

2.5供货检测

（1）声学性能检测

乙方所供产品在制作完成后经随机抽样，根据技术文件规定的方法进行检验并提供以下测试报告：

a、隔声性能测试报告

b、吸声性能测试报告

凡是未通过出厂检验的产品将被认为不合格，甲方将不予接受。

（2）防腐喷涂及焊接检测

所有需要喷涂的金属单元板、通透隔声板及附件以及立柱焊接部位均需要严格按照有关的标准进行检验。检验内容包括但不限于以下内容：

a、涂层厚度及涂料性能

b、焊接部位的质量

（3）甲方抽检

本工程实施过程中，甲方对乙方按照相关规范要求需要进行的第三方检测结果有疑问的，甲方有权在任意阶段对产品进行抽检，当满足要求时，检测费用由甲方承担；当不满足要求时，乙方应进行整改，直至满足要求为止，第三方检测及其产生的一切费用由乙方承担。

2.6 出厂检验

（1）所有金属单元板、通透隔声板及配套件在工厂生产完成后，将进行出厂检验，出厂检验为常规检验。以确保符合标准和要求的规格和性能要求。

（2）未通过出厂检验的金属单元板、通透隔声板及配套件将被认为不合格，甲方及监理将不予接收。同时乙方应在不影响工程计划的合理时间内及时更换，并通过检验。

（3）乙方应制定出厂检验大纲供甲方和监理审核批准后实施。

2.7甲方根据以下图纸和文件资料进行检查与验收：

（1）合同中规定的技术要求和技术标准；

（2）设计联络中甲方和乙方确认引用的技术标准；

（3）设计联络中甲方和乙方确认的图纸、资料、技术文件；

（4）在执行项目过程中经甲方和乙方确认更改的部分；

（5）其他一些经甲方和乙方签字确认的备忘录。

（6）乙方提供的设备和主要部件均需提供检验记录、产品合格证和出厂试验报告。

2.8质保体系

（1）质量保证期过后，在设计使用年限内，凡因产品设计、制造、零部件、材料等原因造成的设备质量问题由乙方负责。

（2）在“标准和要求”中已对使用寿命、大修周期有要求的零部件，在正常使用维护条件下，应保证寿命符合要求，对明显不符合寿命要求的零部件，乙方应无条件更换，甲方保留进一步追究乙方责任的权利。

（3）乙方对主要外购件，应逐件进行入厂检验，并作为产品出厂检验内容，检验记录随产品交甲方。外购件出现的质量问题由乙方负全责并予解决。

第6节工程项目管理

1.质量要求

符合国家、地方相关技术规范和文件要求，达到一次性验收合格。

2.产品的监造、包装、运输、储存

2.1产品监造

在主要材料进厂检验、声屏障构件出厂检验和工厂验收中，甲方、监理可派出有关人员参加产品监造、检查和验收。

甲方、监理人员根据项目规定可赴乙方工厂进行本项目项下声屏障产品的检验，乙方应予以配合，检查内容包括，但不限于此：

原材料的检验、抽检；

制造过程的检验；

甲方根据图纸和文件资料进行检查与验收：

合同中规定的技术要求和技术标准；

设计联络中甲方和乙方确认引用的技术标准；

设计联络中甲方和乙方确认的图纸、资料、技术文件；

在执行项目过程中经甲方和乙方确认更改的部分；

其他一些经甲方和乙方签字确认的备忘录。

乙方提供的声屏障主要部件均需提供检验记录、产品合格证和出厂检验报告。

2.2包装、运输、存储

本合同项下的由卖方提供的所有的声屏障材料应具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装。并根据货物的不同外形和特点的需求，采用防潮、防雨、防锈、防腐、防震等措施以保证货物安全无损地抵达仓储地点（或安装现场）。声屏障材料应包装发运，其包装和存储应符合下列规定：

（1）包装应规范，并应能保证在运输过程中不致遇到破坏、变形、丢失及受潮，对于外露的密封面，应有预防腐蚀和损坏的措施。

（2）各运输单元应满足运输及装卸的要求，并在包装箱外标明该单元的编号、用途等，以便于现场组装，各运输单元应有足够强度，以便工地二次运输。

（3）各包装箱上应标注运输、存储过程中应有的注意事项。

（4）现场未安装使用的声屏障材料由供货商自行选择仓库存储。

3.现场项目验收

项目验收按照相关办法实施。

4.质保与维保服务

4.1质量保修期

声屏障工程通过移交验收，由监理人出具经甲方签认的工程接收证书起算。质量保修期为24个月。

4.2质量保修期的要求

乙方应在整个合同期间，直到工程的质量保修期结束为止，对所有的故障和设计缺陷进行调整，并采用所有必要的纠正措施。

质量保修责任期内，乙方应定期派出专业人员前来观察系统运作情况，对由于安装不良引起的缺陷应负责修补。

质量保修责任期内甲方在任何时间内发现本合同工程有缺陷，可要求乙方修复。乙方在收到甲方的通知后，必须在规定的时间内派人员到现场免费修复，否则甲方可自行组织修复，由此产生的相关费用由乙方承担。

第7节温州S1线直立式声屏障技术规格书

1.主要技术规范

1.1在合同履行期间，乙方应严格执行中华人民共和国强制性标准，执行现行的行业标准、规范。

1.2在合同履行期间，如有新颁中华人民共和国国家标准及行业标准、规范时，甲方认为有必要采用时，则应向乙方发出变更指令。

采用有关规范（包括但不限于）：

（1）TB/T3122-2010《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》

（2）GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

（3）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

（4）GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

（5）HJ/T90-2004《声屏障声学设计和测量规范》

（6）TB10501-98《铁路工程环境保护设计规范》

（7）GB12525-90《铁路边界噪声限值及其测量方法》修改方案

（8）JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》

（9）JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》

（10）《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）

（11）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

（12）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（13）JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》

2.声屏障材料技术要求

2.1本工程所用主要材料包括金属复合吸声材料、通透板、H型钢立柱、钢材等。

2.2技术要求

为保证声屏障声学性能满足要求、结构安全、持久耐用，声屏障应符合如下技术要求：

（1）一般要求

①声屏障材料必须通过耐久性验证以检验材料的疲劳度。

②声屏障构件应力求简单、标准化，便于施工安装和养护维修。

③正常使用条件下声屏障主体结构设计使用寿命50年，吸隔声单元板的使用寿命25年，并应具备便于更换吸隔声单元板的条件。

④材料与材料、单元板与单元板、单元板与立柱、单元板与桥面、单元板与基础之间的连接应有抗拒列车运行力、抵抗伸缩变形、避免噪声泄漏和二次结构噪声的相应结构措施。

⑤声屏障颜色与S1线已建直立式声屏障一致，H型钢立柱表面颜色同屏体颜色。

（2）产品组成部件、材料（材质）要求

①金属单元板：采用铝合金复合吸声板，背板及面板采用不低于5A03牌号的铝合金材料，背板及面板厚度不小于1.5mm，并需进行铬酸钝化或类似防腐预处理。

②通透隔声板：透明板采用厚度不小于20mm的亚克力板，具有防撞击、防破损保护措施；通透隔声板四面均须加铝合金框，通透隔声板与铝合金框间不同部位U型橡胶条厚度为12mm～20mm，铝合金框的抗疲劳及其他力学性能同声屏障单元板，采用铬酸钝化或类似预处理后氟碳喷涂，表面光滑、均匀，无明显可见制造缺陷；铝合金框与H型钢立柱间采用插入式柔性连接。

③防腐材料：所有钢材最低除锈等级为Sa2。所有外露及隐蔽的钢构件必须进行热镀锌或不低于《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》（TB/T1527-2011）中第六套涂装体系标准执行。钢柱、加劲板等受力构件热镀锌厚度不小于150μm。压顶板、螺栓、螺母、垫圈等金属构件热镀锌厚度不小于80μm，或采用渗锌+锌铬涂层+保护层。地脚螺栓在声屏障板材安装完毕后应涂抹防腐脂。防腐年限不小于25年。

④H型钢立柱及加劲板材质为Q235，质量标准应满足《热轧H型钢和部分T型钢》（GB/T11263-2010）及 《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求。H型钢立柱与加劲板的焊接采用单边V形坡口埋弧焊，全焊透，焊缝须经无损探伤检测，焊缝质量级别为一级。并应满足相关图纸的要求。钢结构的制作、安装除符合相关图纸的要求外，尚应满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）要求；所有焊接材料焊接工艺应满足《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）的规定。

H型钢立柱与加强钢板、加劲板的焊接必须在工厂内完成。所有钢材表面的原始锈蚀等级不应低于B1级。

⑤螺栓、螺母及垫圈：螺栓机械性能必须符合《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010）的要求；螺母及平垫圈材质为45#钢，螺母必须符合《钢结构用高强度大六角螺母》（GB/T1229-2006）的要求。M33螺栓采用45#钢调质热处理后,按C级六角螺母标准GB/T41-2000加工。

⑥所有橡胶制品均采用三元乙丙橡胶，采用的橡胶制品适用于温度在-40℃～+60℃地区，必须抗老化，使用期内保证位置稳定，功能完好。

3.主要技术性能要求

3.1金属吸声板

（1）声学性能

表1  金属声屏障声学性能要求

| 编号 | 名称 | 依据标准 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降噪系数 | 《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2010） | ≥0.7 |
| 2 | 计权隔声量 | 《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2010） | ≥30dB |
| 3 | 面密度 | — | ≤40kg/m2 |

（2）物理性能

①抗变形性能：声屏障声学构件最大弹性挠度不得超过LA/100（LA为声屏障构件最大自由长度，下同），残余变形不得超过LA/500。

②抗冲击性能：声屏障声学构件应能承受30 J±1J能量的冲击，试件只局限在结构的表面部分损坏，内部构件不造成损坏或平移断层。

③防腐蚀、防酸蚀性能：声屏障材料具有良好的防腐蚀、防酸蚀性能，不会由于腐蚀、酸蚀而影响其声学性能或导致结构破坏。所有钢结构的抗腐蚀层应符合国家标准相关规定。

④防潮和防浸水性能：吸声材料应具有良好的防潮性能，在雨水冲刷和高湿度条件下吸声性能和其它性能变化较小；材料的排水性良好，以避免构件内部积水。

⑤防老化性能：声屏障材料应具有良好的抗老化性能。在使用年限内不能因紫外线的照射、热胀冷缩而出现老化或导致吸声隔声性能下降。

⑥防尘性能：吸声材料的声学性能在扬尘下不受影响，且便于冲刷和清理。

⑦防火、阻燃性能：声屏障应具有良好的阻燃性能，在高温下不自燃、不产生明火，吸声材料防火等级应满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）中规定的B1级及以上（相当于GB8624-2006中的B级及以上）。

⑧耐候性能：按JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统》 中附录C的试验方法进行，试验后试件表面无裂纹、粉化、剥落等现象。

⑨防眩性能：声屏障在阳光或车灯的照射下无反光现象，以避免对驾驶员产生眩光而危及行车安全。

⑩声屏障板材使用寿命须不低于25年。

（3）力学性能

声屏障所在区域基本风压按1250N/m2记取。声屏障单元板的抗风压性能不小于8.0kPa。声屏障在使用过程中将长期受到自然风荷载、列车风荷载的作用，同时受偶然撞击力、温度变化、地震、台风等不同作用力的影响，声屏障其强度、稳定性结构变形应符合国家标准和有关规定，并保证声屏障在列车脉动力及台风、暴雨等恶劣自然条件下结构安全和正常工作。

3.2通透隔声板

表2  通透隔声板性能要求

| 编号 | 名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计权隔声量 | ≥30dB |
| 2 | 密度 | ≤1200kg/m3 |
| 3 | 面密度 | ≤24kg/m2 |
| 4 | 透光率 | 透光率不应小于90%，10年内透光率下降不大于10% |
| 5 | 拉伸强度 | ≥70MPa |
| 6 | 弯曲强度 | ≥98MPa |
| 7 | 弹性模量 | ≥3100MPa |
| 8 | 断裂伸长率 | ≥4% |
| 9 | 0～50℃以内线性热膨胀系数 | ≤0.07mm/m℃ |
| 10 | 允许最高长期使用温度 | ≤70℃ |
| 11 | 软化温度 | ≥110℃ |
| 12 | 抗冲击 | 符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2010） |
| 13 | 板厚 | ≥20mm |
| 14 | 使用年限 | ≥25年 |
| 15 | 防火性能 | 符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2010）的要求，其可燃性试验应符合GB8624-2012标准中点火时间30s，60s内焰尖高度Fs≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象的要求。 |

通透隔声板四面加装的铝合金框的抗疲劳及其他力学性能同声屏障单元板。

通透隔声板应满足按《塑料实验室光源暴露试验方法》（GB/T16422）进行检测, 5000小时后人工老化透光率≥85%的要求.

3.3三元乙丙橡胶性能要求

表3  三元乙丙橡胶性能指标

| 编号 | 名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | 55±5度 |
| 2 | 拉伸强度 | ≥14kPa |
| 3 | 拉断伸长率 | ≥300% |
| 4 | 脆性温度 | ≤-60℃ |
| 5 | 恒定压缩永久变形（20℃×24h） | ≤20% |
| 6 | 耐臭氧老化2mg/L，20%伸长，40℃×96h | 无龟裂 |
| 7 | 热空气老化 70℃×96h | 拉伸强度降低率 | ＜15% |
|  |  | 拉断伸长率降低率 | ＜30% |
|  |  | 硬度变化（IRHD） | 0-10度 |
| 8 | 耐水性增重率（20℃×13h） | ＜4% |
| 9 | 耐油污性膨胀率（一号机油，室温×70h） | ＜45% |
| 10 | 撕裂强度 | ≥30kN/m |
| 11 | 计权隔声量 | ≥20dB |
| 12 | 使用年限 | ≥25年 |

3.4其他构件性能要求

声屏障其他构件性能参数应满足铁道部发布的声屏障通用图规定的相关要求。

4.尺寸、外形及允许偏差

4.1尺寸

表4  属吸声板尺寸

| 安装段落 | 总高度 （m） | H型钢立柱 | 钢立柱间距 （m） | 板材尺寸 （长度×厚度×高度）（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁段声屏障 | 3.15 | HW175×175 | 2 | 1960×140×500 |

注：1. 本表所列板材尺寸为标准板材尺寸，特殊地段以实际安装尺寸为准；

2. 板材尺寸以厂家提供为准，其尺寸需满足安装要求。

表5  通透隔声板尺寸

| 安装段落 | 高度 （m） | H型钢立柱 | 钢立柱间距 （m） | 板材尺寸（长度×厚度） （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁段声屏障 | 3.15 | HW175×175 | 2 | 1960×20×1150 |

注：1.本表所列板材尺寸为标准板材尺寸，特殊地段以实际安装尺寸为准；

2.通透板材四周应加铝合金框，加框后整体宽度不小于140mm，并满足安装要求。

4.2外形

在满足结构要求、使用功能的情况下，声屏障应与周围环境和景观相协调，材料外观质量好、平整无缺角、无掉渣、无剥落，表面感官质量美观、大方、耐久；声屏障整体色彩符合甲方要求，但不能有影响铁路信号识别的颜色。

5.质量控制

5.1乙方的质量体系应通过ISO 9000认证，有严格的质量保证体系，甲方认为有必要时可以对质量保证体系作进一步审核。

5.2乙方应保证所提供产品是全新的（未使用过的、非积压的库存商品），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。

6.检测与验收

6.1应提交材料或原型技术材料性能试验报告，试验报告有效时间应在本次开标时间之前三年之内。

6.2在交货前，乙方应对声屏障的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为声屏障质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

6.3甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

6.4如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

7.包装、贮存和运输

7.1乙方应当按照约定的包装方式交付产品。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护产品的包装方式。

7.2乙方应提供产品的组织供应、贮存和运输方案。

7.3乙方应负责将所提供的产品包装牢固可靠，运输到施工现场时包装物不得破损，产品不得出现锈蚀、损坏、变形等情况。

7.4乙方随产品应提供如产品合格证、产品检验报告、安装铺设及调试使用说明书等文件，文件应完整无缺。

8.交货时间、地点

甲方将根据施工进度要求提供详细供货计划，乙方应承诺在交货期内供货到达指定地点。

9.质量保证期

在乙方承诺的声屏障质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责，所造成的维修费用由乙方承担。

# 第八章  响应文件格式

（项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

年        月         日

目  录

一、商务标

1、投标函

2、法定代表人身份证明、授权委托书

3、投标保证金

4、开标一览表

5、投标报价明细表

6、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

7、类似业绩

8、其他材料

二、技术标

一、商务标

1、投标函

（采购人名称）：

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（采购项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起     天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：             传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

授权委托书

本人          （姓名）系                         （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注： 响应文件如由委托代理人签字或盖章的，应提供授权委托书。

- 投标保证金

注：按招标文件执行

- 开标一览表

| 工程名称：温州市瓯海区万科世纪之光S1线增设直立式声屏障工程材料 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 供货周期 （日历天） |
| 1 | 声屏障 材料 | ㎡ | 831.6 |  |  |  |
| 备注： ①以上报价为声屏障材料到货价，不含安装。供货方需按规定提供相应的材料检验、试验报告。 ②直立式声屏障长度264m，面积831.6㎡，具体材料明细见附件。 ③材料规格参数需满足设计图纸要求，螺栓使用寿命不低于50年，声屏障吸隔音材料使用寿命不低于25年，具体性能指标见设计图纸。 |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

5、投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 项目特征 | 规格描述、情况说明 | 产地、品牌 | 数量 | 备注 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H型钢立柱（127.75kg/根） | 175x175x7.5x11*3170 |  | 146根 | Q235C,热浸锌 |  |  |
| 2 | 解耦装置 | 三元乙丙有筋橡胶棒 |  | 264m | Φ25 |  |  |
| 3 | U型EDPM胶垫 | （Φ11+30）xl.5mm |  | 1752m |  |  |  |
| 4 | 三元乙丙橡胶垫 | 150X4mm |  | 1144.64m |  |  |  |
| 5 | 铝合金板 | 1960x500x140 |  | 528.00㎡ |  |  |  |
| 6 | 通透板 | 1960x1150x20 |  | 303.60㎡ |  |  |  |
| 7 | 橡胶棒 | （Φ60~100） |  | 4.05m |  |  |  |
| 8 | 橡胶棒 | （Φ30~40） |  | 5.67m |  |  |  |
| 9 | 扁钢（1.56kg/块） | 50x4 |  | 264m | Q235C,热浸锌 |  |  |
| 10 | 镀锌拉铆钉、垫片 | 直径6.4 |  | 1314套 |  |  |  |
| 11 | 铜导线 | 50mm² |  | 73m |  |  |  |
| 12 | 不锈钢连接线 | 200mm2 |  | 16m |  |  |  |
| 13 | 螺纹钢筋 | Φ10 |  | 102.2m |  |  |  |
| 14 | 弹性垫圈 | M24 |  | 876个 | 45号钢，热浸锌 |  |  |
| 15 | 防松动垫圈 | M24 |  | 876个 | 45号钢，热浸锌 |  |  |
| 16 | 钢板（22. 64kg/块） | 300x320x30 |  | 146块 | Q235C,热浸锌 |  |  |
| 17 | 灌注砂浆 | 重力式流动砂浆 |  | 0.9782m³ |  |  |  |
| 18 | 底部加强钢板（2. 01kg/块） | 270x63x10 |  | 584块 | Q235C,热浸锌 |  |  |
| 19 | 钢板（20. 09kg/块） | 400x320x20 |  | 4块 | Q235C,热浸锌 |  |  |
| 20 | 折制槽钢 | 113x60x10 |  | 54m | Q235C,热浸锌 |  |  |
| 21 | 钻孔植筋 | M24X900 |  | 16个 | 45号钢，热浸锌 |  |  |
| 22 | 钻孔 | 690mm |  | 16个 |  |  |  |
| 23 | 螺母（0.105kg/个） | M24 薄型 GB/T6172。1 |  | 584个 | 45号钢，热浸锌 |  |  |
| 24 | 螺母（0.374kg/个） | M24 GB/T1229-2006 |  | 1168个 | 45号钢，热浸锌 |  |  |
| 25 | 钢制套筒 | M24X1.5 |  | 292个 | 10.9级 |  |  |
| 26 | 拆除栏杆 |  |  | 264m | 10.9级 |  |  |
| 合计总价（大写）： （￥ ） |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

6、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

# 注：需提供营业执照等供应商认为需要提供的其他资料。

# 7、类似业绩

项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

注：供应商自2019年1月1日至今，至少完成过1项国内市域铁路或轨道交通类声屏障施工（含材料）或供货业绩，需提供中标通知书或供货合同，复印件需加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 8、其他材料

二、技术标

供应商编制技术的要求：按照第二章供应商须知“供应商须知前附表”第3.1.1.2要求的内容及顺序编写。